02 kép:

Extruder hőfokérzékelőjének beállítása.

„M303extruder.gcode” program

M303 C8 S200

S200 a hőfok, amire kalibrálni akarsz. Itt a számot kell átírni, a nyomtatási hőfoknak megfelelően. Pl.: S170

El kell indítani a „Pronterface.exe” programot, a „M303extruder.gcode” fájt be kell tölteni, majd elindítani (print) bedugott USB kábel mellett, bekapcsolt nyomtatóval. Kb. ötször vizsgál, majd a végén kiír három számot, ezt vissza kell írni a Marlinba.

Ha túlszalad a fűtési hőfok, és hibaüzenetet kapsz, akkor a vizsgálandó hőfok közelében indítsd újra a programot, amíg el nem kapja.

03 kép:

Asztal hőfokérzékelőjének beállítása.

„M303bed.gcode” program

M303 E-1 C8 S60

Teendők az előzőek szerint.