PROGRAMOZÁSI  UTASÍTÁS

SINUMERIK 810M

3 TENGELYES

MARÓGÉPVEZÉRLÉS

# TARTALOMJEGYZÉK									Oldal

1.0 Bevezetés

1.1 Általános alapismeretek	4

1.2 Műszaki alapadatok	5

2.0  Program,  mondat, cím, címlánc	7

2.1 Mondattípusok	7

2.2 Útinformációk	8

2.3 Öröklődő funkcióértékek	8

2.4 Egyéb címek	9

2.5 Segédfunkciók	9

2.6 Koordinátarendszer, adatmegadás	9

2.7 Öröklődő funkcióértékek programozása	11

2.8 Szerszámkorrekció programozása	11

3.0 Mondattípusok címláncai és programozása	13

3.1 Egyenesvonalú elmozdulás gyorsjárattal	13

3.2 Egyenesvonalú elmozdulás előtolással	14

3.3 Körinterpoláció	14

4.0 Megmunkáló ciklusok	18

4.1   Fúró ciklusok	18

4.11 Fúrási ciklus forgácstörés nélkül	18

4.12 Fúró, süllyesztő ciklus	19

4.13 Fúróciklus forgácstöréssel és rövid gyors visszahúzásokkal	20

4.14 Fúróciklus forgácstöréssel és hosszú gyors visszahúzásokkal	20

4.15 Süllyesztő, dörzsölő ciklus	21

4.2   Menetfúró ciklus	22

4.21 Menetfúró ciklus, jobb menet	22

4.22 Menetfúró ciklus, balos menet 	23

5.0 Koordinátaforgatás	24

5.1  Egy adott pont körüli koordinátaforgatás	24

6.0 Szerszámhely programozása	25

7.0 Általános programozási szabályok, alprogramok	25

8.0 Gépkezelés

1.  BEVEZETÉS

1.1 Általános alapismeretek

A számjegyes vezérlésű /CNC/ megmunkáló-központ, kódok bevitele útján kapja meg mindazon információkat, amelyek egy adott munkadarab automatikus megmunkálásához szükségesek. A betűk és számértékek közvetlenül értelmezhető mennyiségek.

A szerszámmozgatáshoz szükséges útinformációkat, illetve kapcsolási információkat a programozó technológus / vagy egyben gépkezelő is / állapítja meg a munkadarab alkatrészrajzából, a technológiai /gyártási/ sorrend alapján kiválasztott szerszámokból és a vezérlés működési módja szerint.

A marógép összes munkalépését előre rögzíteni kell /megmunkáló program/, a számjegyes vezérléshez szükséges valamennyi információt a tárolóba kell bevinni. Ezeket a vezérlés automatikusan feldolgozza, és végrehajtja a munkaműveletet.

Az egyes kódok információtartalmát a kijelzőn szövegesen megjelenített címek határozzák meg. A cím és számadat együttesen szavakat alkotnak. A vezérlés a megmunkálási programot mondatonként hajtja végre. A mondaton belül minden utasítás egy-egy szó segítségével adható meg.

A végrehajtást a vezérlőmű a szerszámgépbe beépített útmérőrendszer segítségével, illetve az interface vonalakon keresztül ellenőrzi.

A háromtengelyes pályavezérlőmű az egymásra merőleges mozgású hossz, keresztszán és vertikális-szán elmozdulását úgy vezérli, hogy a forgácsoló szerszám a megmunkálás síkjában a munkadarab egyenesekből és körívekből összetett profilja mentén végighaladhasson. Az egyenesekből és körívekből összetett szerszámmozgatási pályának csak az egyes pályaelemeket meghatározó adatait szükséges programozni, a közbenső pályaadat elemeit a vezérlőegység számítórendszere folyamatosan szolgáltatja.

A gépet kezelni, biztonsággal üzemeltetni csak akkor lehet, ha a betáplált programot értelmezni, és helyességét ellenőrizni tudjuk. A gépkezelőnek mindig előre kell látnia beavatkozásának következményeit!

1.2 Műszaki alapadatok

1. Egy időben vezérelt tengelyek száma: 3 (Y kereszt-, X hossz-,Z függőleges irányú)

2. Pályaszámítási pontosság:0.001 mm pontossággal egyenes és körinterpoláció

3. Méretmeghatározás: abszolút és növekményes rendszerben

4. Mértékmegadás: méter, illetve hüvelyk (zoll) rendszerben

5. Maximálisan programozható:	X-ben: 350 mm

Mozgástartomány:			Y-ban: 200 mm

Z-ben: 300 mm (-) szerszámhossz

(-) munkadarab magassága

6. Előtolási sebesség:			gyorsjárat 10000 mm/perc

7. Menetfúrás:				menetfúró ciklusok

8. Főorsófordulat:				kódolt programozás max.6000 Ford/perc

- közvetlen állandó vágósebesség programozása

- Közvetlen állandó fordulatszám programozása módosítás override kapcsolóval

9. Programbevitel: kézzel kezelőtábla billentyűzettel

- kazettáról

10. Program és korrekció tárolás: O0001-O9999 -ig adható meg mondatszám

- a könyvtárban (LIB) a memóriában a programok felsorolása

Program No.used : a beírt programok száma

Free                       : még ennyi program írható be

Memory area used: felhasznált memória terület

Free                        : még szabad terület

- szerszámkorrekció tárolás (OFFSET)

- tárolás a memóriában max. 16 szerszámhelyhez

- hossz- és rádiuszkorrekció a teljes interpolációs tartományban, kopáskorrekció (OFFSET)

- a tárolás a memóriában max 16 szerszámra

11. Szerszámkorrekció: geometriai korrekció (OFFSET)

- kopáskorrekció (OFFSET)

- R- szerszámsugár

- Z- hosszkorrekció

12. Nullponteltolás: MENÜ OFFSET+WORK

- COORDINATES

- 6 nullponteltolási hely

- G54-G59-ig.

- Munkadarab nullpontbeírás

13. Automatikus ciklusok: fúróciklusok

- menetfúró ciklusok

- koordináta elforgatási ciklus

14. Üzemmódok:

1. Kézi üzemmód (JOG), kézikerék (MPG)

2. Programszerkesztés (EDIT), kéziprogram (MDI)

3. Szerszámbemérés

4. Nullpontfelvétel

5. Teszt üzemmód

6. Automata üzemmód

15. Kijelzés: alfanumerikus pozíció

- három tengely egyidejű kezelése

- digitális számkijelzés

16. Hibaellenőrzés: program és szerszámkorrekciós

- tartományok ellenőrzése

- gépállapotkijelzés ellenőrzése

- kezelési hibák ellenőrzése

17. Automatikus pályaelem számítások: élletörések, lekerekítések automatikus számít			      ása

- kontúrkövetés

2.0 Program, mondat, cím, címlánc

A program mondatokból épül fel. A mondatszavakból és a szavak címekből, mérőszámokból áll. A mondatszám nem kötelező, de mondatkeresés szempontjából

és egyéb ugrási funkciók miatt használata célszerű.

A sorszám /NUMB/ a mondat azonosítására szolgáló háromjegyű szám.

A program javításakor, illetve a végrehajtás közben szükségessé váló mondatkereséskor a sorszám megadásával hivatkozunk a mondatra. A program billentyűzetről való folyamatos betöltésekor a sorszámot megadni nem kell, automatikusan ötösével növekszik. A közbenső számok új mondatok beiktatását teszik lehetővé.

A típuskód határozza meg a mondatban szereplő adatok milyenségét és értelmezési módját, azaz a mondat típusát.

A vezérlő a típuskód megadása után nem ajánlja fel a megfelelő címeket ezért ezt a programozónak, kell megadni. A megadott illetve beírt címek sorozatát címláncnak nevezzük. Vannak címek melyek kitöltése kötelező egy mondaton belül.

A technológiai programok leírásakor a címeket rövidített jelükkel adjuk meg.

2.1 Mondattípusok

G kódok:

G 00                           Egyenes interpoláció gyorsjárattal

G 01                           Egyenes interpoláció előtolással

G 02                           Kör interpoláció: az óramutató-járásával megegyező irányú

G 03                           Kör interpoláció: az óramutató-járásával ellentétes irányú

G 73                           Fúróciklus forgácstöréssel és rövid gyors visszahúzásokkal

G 83                           Fúróciklus forgácstöréssel és hosszú gyors visszahúzásokkal

G 74                           Balos menet fúrása

G 76                           Finom fúrási ciklus

G 81                           Fúrási ciklus

G 82                           Fúróciklus, süllyesztő ciklus

G 83                           Fúrás forgácstöréssel

G 84                           Menetfúró ciklus

G 85                           Süllyesztő ciklus

G 86                           Süllyesztő ciklus

G 87                           Süllyesztő, visszasüllyesztő ciklus

G 88                           Süllyesztő ciklus

G 89                           Süllyesztő ciklus

G 68                           Koordinátaforgatás bekapcsolása

G 69                           Koordinátaforgatás kikapcsolása

2.2 Útinformációk címei

X                        hosszérték                         abszolút

X                        hosszérték                         növekményes

Y                        szélességi koordináta         abszolút

Y                        szélességi koordináta         növekményes

Z                        függőleges koordináta        abszolút

Z                        függőleges koordináta        növekményes

R                        körívsugár, lekerekítés

I                         a kör kezdőpontjától a kör középpontja felé mutató vektor az X

tengelyen

J                        a kör kezdőpontjától a kör középpontja felé mutató vektor az Y

tengelyen

2.3 Öröklődő funkcióértékek címei

F                előtolásérték: mm/fordulat, vagy mm/perc

S                fordulatszámérték

T                szerszámhely

G17            X,Y sík meghatározása

G18            X,Z sík meghatározása

G19            Y,Z sík meghatározása

G96           állandó vágósebesség ( öröklődik )

G97           állandó fordulat ( öröklődik )

G70           hüvelykrendszerű programozás

G71           metrikus rendszerű programozás /alaphelyzet/

G92           maximális fordulatszám (külön mondatba írandó)

G90           abszolútérték programozás

G91           növekményes érték programozás

G40           kontúrkövetés nincs

G41           kontúrkövetés  a szerszám a kontúrtól balra halad

G42           kontúrkövetés a szerszám a kontúrtól jobbra halad

G94           előtolás: mm/perc

G95           előtolás: mm/fordulat

G43           szerszámkorrekció lehívása

G44           szerszámkorrekció törlése

H               szerszám hosszkorrekció hívása

H0             szerszám hosszkorrekció törlése

D               szerszám sugárkorrekció hívása

D0             szerszám sugárkorrekció törlése

G80           fix ciklusok törlése

2.4 Egyéb címek

G22   munkatér-behatárolás bekapcsolása

G23   munkatér-behatárolás kikapcsolása

G28,27 automatikus referenciapontra futás ellenőrzése (csak táras szerszámtartó

esetén)

G54-59 Nullponteltolás

G92 X,Y,Z koordináta beültetés

2.5 Segédfunkciók

M00  Feltétlen programstop (újraindítás a Start gombbal)

M01  Feltételes programstop (a kezelőtől függ,  hogy megállítja-e a programot

az erre a célra szolgáló nyomógomb megnyomásával). Újraindítás

a Start gombbal.

M02, M30  Program vége, a program újra az elejére ugrik.

M03  Főorsó start jobbra (ennél a gépnél ez a normál forgásirány)

M04  Főorsó start balra

M05  Főorsó állj

M06  Szerszámváltás

M07  Hűtővíz bekapcsolás

M09  Hűtővíz kikapcsolás

M98  Alprogram hívása

M99  Alprogram vége

2.6 Koordinátarendszer, adatmegadás, munkadarab nullpontja

A vezérlő az útinformációkat olyan koordinátarendszerben értelmezi, melyben a munkadarab nullpontjától:

-a függőleges tengely Z pozitív iránya felfelé, a negatív értékkel az asztal felé

mutat

-a keresztirányú tengely Y pozitív értékei a hátoldal felé, negatív értékei a kezelő

felé mutatnak

-hosszirányú tengely X pozitív értéke jobbra, negatív értéke balra mutat

Nullponteltolás:

G54-G59-ig összesen 6 db. nullponteltolás programozható. A munkadarab nullpontja tetszés szerinti helyzetbe eltolható mindhárom (X,Y,Z) koordináta irányba. Az eltolási értékeket a gépen a MENÜ OFFSET gomb megnyomása után a WORK nullponttáblázatba kell beírni majd a programban, hivatkozni kell a (G54, G55, G56, G57, G58, G59) szükséges kódra. Egy munkadarab megmunkálásánál több nullpontot is felvehetünk és  a megmunkálás folyamán a programmal, irányíthatjuk, hogy melyik nullponteltolásba dolgozzon a gép.

Az eltolási értékeket a következőképpen kell megadni:

Ha a munkadarab nullpontját X,Y,Z  koordinátákban mínusz (-) irányba toljuk el akkor az eltolási értékeket hozzá kell adni az eredeti koordináták értékéhez , ha a

munkadarab nullpontját X,Y,Z koordinátákban pozitív (+) irányba toljuk el akkor az eltolási értékeket, ki kell vonni az eredeti koordináták értékéből.

A gép referenciapontja és koordinátarendszere:

+Z

+Y

Ref.pont                               +X

Munkadarab nullpontja:

+Z

+Y

+X

G 92 X..Y..Z.. utasítással a munkadarab nullpontja bárhova beültethető.

Példa: G92 X0 Y0 Z0  beírás után a munkadarab nullpontja  a darab bal felső

sarkán lesz. A beírás MDI-ben történik és a gép

kikapcsolásáig marad érvényben.

2.7 Öröklődő funkcióértékek programozása

F -előtolás: G95 mm/fordulat vagy  G94 mm/perc.

Példa: G95  F0.2          -mm/fordulat

G94 F100          -mm/perc

G04 várakozási idő (külön mondatba írandó, mondatonként hatásos)

Formátum: G94 G04 X. vagy  G94 G04  P....

X,P -a várakozási idő másodpercben

Példa: G04 X2.5  vagy G04  P2500 sec. Várakozás esetén

( P után nem lehet tizedespont )

G96 Állandó vágósebesség

Példa: G96  S120             120 m/perc vágósebesség

G97 Állandó fordulat

Példa: G97  S1500           1500 fordulat/perc  állandó fordulat

Megjegyzés: a főorsó fordulatszámszabályozó-kapcsolóval a vágósebessé

get és fordulatot módosíthatjuk a programozott értékek 50 és 120% között.

G92 Maximális fordulatszám (külön mondatba írandó)

Példa: G92  S2000 Állandó vágósebesség programozása esetén (G96)

a főorsó nem fog 2000 f/perc felett forogni.

2.8 Szerszámkorrekció programozása:

G40 marósugár-korrekció kikapcsolva (kontúrkövetés nincs)

G41 marósugár-korrekció bekapcsolva, a szerszám a kontúrtól

balra előre halad

G42 marósugárkorrekció bekapcsolva, a szerszám a kontúrtól

jobbra előre halad

A szerszám hosszkorrekciót G43-al kell lehívni, H címen.

Példa:G00  G40  G43  H1  Z10 -az 1-es szerszám hosszkorrekciója Z tengelyen hatásos.

A hosszkorrekciókat a MENÜ OFSET üzemmódban, az OFFSET szoftgomb alatt lehet beadni a megfelelő sorszámon.

Példa:

N10  T1 M6                    szerszámváltás

N20  G0 G43 H1 Z10     hosszkorrekció hívása,  hosszkorrekció értéke: H1=0

N30  G0 G44 H0 Z50     hosszkorrekció törlése     Z=H1+50

N40  M0

N50  T2 M6

N60  G0 G43 H3 Z10     hosszkorrekció hívása, hosszkorr.értéke:H3=9,4mm

N70  G0 G44 H0 Z59,4   hosszkorrekció törlése:   Z=50+9,4

N80  M0

N90 T3 M6

N100  G0 G43 H5 Z10         hosszkorrekció értéke:  H5=40,509 mm

N110  G0 G44 H0 Z90,509  hosszkorrekció törlése:   Z=50+40,509

N120  M30

A hosszkorrekció törlésénél a Z tengelyen a kívánt pozicionálási értékhez hozzá kell adni az adott szerszámhoz tartozó hosszkorrekció értékét, így a szerszám a megadott pozícionálási ponton marad.

A marósugár-korrekciót D címen lehet lehívni, G41 és G42 marósugár-korrekció esetén használjuk, X, Y síkban van hatása.

Példa:G01 G42  G43  D2  X10   marósugár hívása

G0 G44 D0                        marósugár törlése

A marósugár-korrekciót a kontúrra ráfutó mondatban adjuk meg, végrehajtása akkor következik be, ha utána a G01, G02, G03, mondattípusok következnek.

A maró sugarát szintén a MENÜ OFSET módban adhatjuk be az OFFSET szoftgomb alatt, természetesen egy másik sorszámot választva.

A szerszámkorrekciók törlése G44-el H0 és D0 címmel együttesen is lehetséges.

Példa G44 H0  D0

A szerszámkorrekció törlésénél vigyázni kell, hogy a szerszám ne legyen a munkadarab fölött, mert a korrekció visszavételével a szerszám belemehet a munkadarabba, és szerszámtörést eredményezhet éppen ezért a szerszámkorrekció programozásánál leírtakat célszerű alkalmazni!

Megjegyzések:

A szerszámsugár korrekciót mindig a kontúrra futó mondatban célszerű megadni

A kontúrt elhagyva a  G40-et kell bekapcsolni

Ha a marósugár-korrekciót a kontúr befejezése után nem kapcsoltuk ki, gondoljunk rá, hogy a maró visszafutásakor a marósugár a mozgási pálya ellenkező oldalára kerül, ezért ha nem emeljük ki eléggé a marót, belehasíthat a darabba (legalább a maróssugár kétszeresével ki kell emelni).

A marósugárnál kisebb lekerekítést meg lehet adni, a körüljárási irány figyelembevételével.

A marósugár-korrekciót csak akkor hajtja végre a vezérlő, ha a szerszámkorrekció meghatározásakor megadtuk a szerszám sugarának értékét.

3.0  Mondattípusok címláncai és programozása

3.1 Egyenesvonalú elmozdulás gyorsjárattal

G00  Egyenesvonalú elmozdulás gyorsjárattal (öröklődik)

Formátum: G00  G90   X..Y..Z..F..S..M..T..H..D.. Abszolút elmozdulás

G90 abszolút értéket jelent (alapállapot)

G00  G91  X..Y..Z.. Növekményes elmozdulás

(mindig az adott helyzettől számít, előjelesen)

Megjegyzés:  X,Y,Z  elmozdulás, útinformáció

F  -előtolásérték

S  -fordulatszám, állandó vágósebesség

M -segédfunkciók

T  -szerszámhely

H  -szerszám hosszkorrekció

D  -szerszám marósugár-korrekció

Figyelem! A szerszámváltás gyorsjárati mozgás közben történik ÜTKÖZÉSVESZÉLY áll fenn, ezért külön mondatba kell írni! A szerszámváltáshoz más címeket a mondatban ne rendeljünk!

3.2 Egyenesvonalú elmozdulás előtolással:

G01  Egyenesvonalú elmozdulás előtolással (öröklődik)

Formátum: G01 G90 X..Y..Z..F..S..M..D..H.. Abszolút elmozdulás

G90 abszolút értéket jelent (alaphelyzet)

G01 G91 X...Y...Z... Növekményes elmozdulás

(mindig az adott helyzettől számít előjelesen)

:                       Megjegyzés: X,Y,Z útinformációk előtolással

F- előtolásérték

M-segédfunkciók

S-fordulatszám, állandó vágósebesség

D-szerszám marósugár érték

H-hosszkorrekció érték

3.3 Körinterpoláció

G02, G03 Körinterpoláció (öröklődik)

Körív mentén való elmozdulás előtolással

G02         Körív menti elmozdulás: óramutató-járással megegyező

G03         Körív menti elmozdulás: óramutató-járással ellentétes

Sík meghatározása: G17,  G18,  G19

Z                                                       +Y                   +Y

Y,Z sík(G19)                           X,Z sík(G18)

G02                G03

+X                  +X

X

X,Y sík( G17 )

Y

Formátum:        G17 G02  vagy G03 X...Y...R...    (X-Y sík) ennél a gépnél,

alaphelyzet

G18 G02 vagy G03  X...Z...R...    (X-Z sík)

G19 G02 vagy G03  Y...Z...R...    (Y-Z sík)

Az X,Y befejező koordinátaértékek, az R a kör sugara. A gép számolja ki a kör középpontját, mely a két koordinátaértéket összekötő egyenes felező merőlegesén helyezkedik el. Mindig e két pont között, a megadott sugárral rajzol körívet. A formátummal rajzolhatunk negyed, fél, félnél nagyobb, negyednél kisebb, de egész  (360 fok) körívet nem.

Spirális programozása:

Egy spirális két pont körüli koncentrikus félkörívekből áll.

Formátum:G02 vagy G03   X...Y...R...F...

X,Y	- a körív befejező pontja

R	- a körív sugara

F	- előtolás

A spirális programozásánál a befejező X,Y  és a sugár R értékét ( mely emelkedő rendszerű) kell megadni.

Túlhatározott kör programozása esetén:

G17 G02 vagy G03 X..Y..I..J..        (X-Y sík)

G18 G02 vagy G03 X..Z..I..K..       (X-Z sík)

G19 G02 vagy G03 Y..Z..J..K..       (Y-Z sík)

I, J, K  -a kör kezdőpontjától a kör középpontja felé

mutató vektorok előjelesen.

Megjegyzés:

- Ha  I, J és K értéke 0, akkor elhagyható.

- Ha X,Y,Z -t nem adjuk meg, akkor a pozícionálási pontot tekinti végpontnak és a vezérlő 360 fokos szöget feltételez

- Ha a kezdő- és befejezőpont megegyezik, akkor is 360 fokos körívet értelmez a vezérlő.

Túlhatározott kör programozása:

Formátum: G17 G02 vagy G17 G03  X...Y...I...J...

Jelmagyarázat:

X.0 Y0 (Pk) -a kör kezdőpontja

X1 Y1 (Pf)  -a kör befejezőpontja, a formátumba ezt kell megadni X,Y-ba

I -a kör kezdőpontjától a kör középpontja felé mutató vektor az X tengelyen, előjelesen

J -a kör kezdőpontjától a kör középpontja felé mutató vektor az Y tengelyen, előjelesen

Az I és J vektor előjelét az határozza meg, hogy a körív kezdőpontjától milyen irányba esik a kör középpontja ( M ) az X ill. Y tengelyen belül.

Túlhatározott kör programozásával bármilyen körívet tudunk előállítani. A kör középpontjának elhelyezkedését az I és J vektorokkal határozzuk meg

Példák körívek programozására:

1. példa

+Y

60                  G02   vagy  G03

R25

35

10

poz.pont                 +X

30

G00 X30 Y10  F120           -pozícionálás

G02 X30  Y10  I 0  J 25    -túlhatározott kör megadása

vagy

G00 X30  Y10 F120           -pozícionálás

G02 I 0  J 25                     - ha X,Y értéke megegyezik a kezdőponttal, elhagyható

vagy

G00 X30  Y10  F120          -pozícionálás

G02  J 25                           -ha I  vagy J  értéke 0, elhagyható

Figyelem!

G03-as kódnál az előjelek és az értékek megegyeznek, csak a megmunkálási irány változik meg az óramutató-járással ellenkezőre.

2. példa

+Y                        G02  vagy  G03

R25

30                                     P1

5                        P0                     +X

50        75

G02  P0 pontnál kezdés                                                 G03  P1 pontnál kezdés

G00 X50  Y5  F120           -pozícionálás -                        G00 X75  Y30  F1230

G02  X75  Y30  I 0  J 25  -túlhatározott kör megadása -  G03 X50  Y5  I-25  J 0

vagy

G00  X50  Y5  F120          -pozícionálás -                        G00  X75  Y30  F120

G02  X75  Y30  J 25        -ha I és J értéke 0, elhagyható-G03  X50  Y5  I-25

4.0 Megmunkáló ciklusok

4.1 Fúróciklusok:

4.11  G 81  Fúróciklus forgácstörés nélkül

Formátum: G81  G98  X...Y...Z...R...F...

G81  G99  X...Y...Z...R...F...

gyorsjárat

előtolás

P         G98

R         G99                           P- pozícionálás

R- fúrási kezdőpont, előtolással

Z- fúrási mélység

Z

Paraméterek jelentése:

X,Y  -furat helyzete X,Y síkban

Z      -furatmélység az R ponttól a furat aljáig /növekményes/

-furatmélység az "0" ponttól a furat aljáig /abszolút/

R      -a furat kiindulási helyzete

F      -előtolás (mm/perc G94  vagy  mm/fordulat G95 )

G 98 -visszaállás a pozícionálási pontra

G 99 -visszaállás az R pontra

Példa:

O0005  alprogram

010  G94  G81  G99  X50  Y50  Z-25  R5 F40

020   M99

vagy:

010  G95  G81  G98  X50  Y50  Z-25  R5  F0.2

020  M99

4.12   G 82  Fúró, süllyesztő ciklus

Formátum:G 82  G 98 X..Y..Z..P..R..F..

G 82  G 99 X..Y..Z..P..R..F..

gyorsjárat

előtolás

P0-pozícionálás

X,Y-furat helyzete X,Y síkban

P0      G98   Z -fúrási mélység az R ponttól/növekmény/

-fúrási mélység az "0" ponttól/abszolút/

G99   R -fúrás kezdete, előtolással

R      F -előtolás (mm/perc G94, mm/fordulat

G95)

G98-visszaállás a pozícionálási pontra

G99-visszaállás az R pontra

várakozás         Z               P -várakozási idő

A ciklus ugyanaz, mint a G 81 csak a furat alján VÁRAKOZÁS van.

Példa:

O0204

N010 G90 G17 G54 G94

N020 T02 M06

N030  G0 G43 H3 Z10

N040 G0 X60 Y60

N050  M03 S1000 F50

N060 G82 G98 X60 Y60 Z-20 P2500 R5 F50

N070 G0 X-50 Y60 Z50

N080 G44 H0 Z50

N090 G80

N100 M30

4.13   G73  Fúróciklus forgácstöréssel és rövid gyors visszahúzásokkal

Formátum:G73  G98  X...Y...Z...Q...R...F..

G73  G99  X...Y...Z...Q...R...F..

gyorsjárat

P         G98                              előtolás

P- pozícionálás

R           G99       R- fúrás kezdete, előtolással

Q- forgácstörés, visszahúzások

Z- fúrási mélység az R ponttól/növekményes/

Q                                        - fúrási mélység az "0" ponttól/abszolút/

Q

Példa:G73  G98  Z-30  Q-10  R5

Q-10 = 10 mm-enként megszakít

Z

4.14   G83  Fúróciklus forgácstöréssel és hosszú gyors visszahúzásokkal

Formátum:G83  G98  X...Y...Z...Q...R...F..

G83  G99  X...Y...Z...Q...R...F...

gyorsjárat

P          G98                             előtolás

P- pozícionálás

R            G99                       R- fúrás kezdete, előtolással

Q- forgácstörés, visszahúzások

Z- fúrási mélység az R ponttól/növekményes/

Q                                               -fúrási mélység az "0" ponttól/abszolút/

Q

Példa: G83  G98  Z-30  Q-10  R5

Q-10 = 10 mm-enként megszakít, visszahúz

Z                     Visszahúzások gyorsjárattal az R pontig.

4.15  G85  Süllyesztő, dörzsölő ciklus

Formátum:G85  G98  X...Y...Z...R...F...

G85  G99  X...Y...Z...R...F...

gyorsjárat

előtolás

P        G98   X,Y- fúrás, dörzsölés helyzete, pozícionálás

R- fúrás, dörzsölés kezdete, előtolással

R            G99   Z- fúrási, dörzsölési mélység az R pont

tól /növekményes/ "0" ponttól/abszolút

F-előtolás

orsó jobbraforgás                        orsó jobbraforgás

óramutató-járással                       óramutató-járással megegyező

megegyező

Z

Figyelem!

A visszajárás előtolással történik az R kiindulási pontig!

Példa:

N05  G94 M03  S500                                   -előtolás: mm/perc

N10  G85 G98 X50 Y50 Z-25  R5  F 10    -visszahúzás a  pozícionálási pontig

vagy:

N05  G94 M03  S500                                   -előtolás: mm/perc

N10  G85 G99 X50 Y50 Z-25  R5  F 10     -visszahúzás az R pontig

vagy:

N05  G95 M03  S500                                   -előtolás: mm/fordulat

N10  G85 G98 X50 Y50 Z-25  R5  F 0.15 -visszahúzás a  pozícionálási pontig

vagy:

N05  G95 M03  S500                                   -előtolás: mm/fordulat

N10  G85 G99 X50 Y50 Z-25  R5  F 0.15  -visszahúzás az R pontig

  - Menetfúró ciklusok

4.21  G84  Menetfúró ciklus, jobb menet

Formátum:G84  G98  X...Y...Z...R...F...

G84  G99  X...Y...Z...R...F...

gyorsjárat

előtolás

P        G98               X,Y- menetfúrás helyzete, pozícionálás

R- menetfúrás kezdete, előtolással

R            G99               Z- menetmélység az R ponttól

/növekményes/ "0" ponttól/abszolút/

F-menetemelkedés

orsó jobbraforgás                        orsó balraforgás

óramutató-járással                       óramutató-járással ellentétes

megegyező

Z

Figyelem!

A menet fúrásakor be kell kapcsolni az:

G 97  - állandó fordulatszámot

G 95  - előtolás megadását  mm/fordulatban

Amennyiben elfelejtettük bekapcsolni a G95-öt ( mm/fordulat), úgy a menetet visszajáráskor kihúzza, elroncsolja és szerszámsérülés is bekövetkezhet!

Menetfúráskor az OVERRIDE kapcsoló hatástalan!

Példa:

N05  G95  G97 S500

N10  G84 X50 Y50 Z-25  R5  F1.25

4.22  G74  Menetfúró ciklus, balos menet

Formátum:G74 G98 X...Y...Z...R...F..

G74 G99 X...Y...Z...R...F..

gyorsjárat

előtolás

P       G98            X,Y- menetfúrás helyzete, pozícionálás

R- menetfúrás kezdete, előtolással

R           G99            Z- menetmélység az R ponttól

/növekményes/ "0" ponttól /abszolút/

F-menetemelkedés

orsó balraforgás                           orsó jobbraforgás

óramutató-járással                       óramutató-járással megegyező

ellentétes

Z

Figyelem!

A menet fúrásakor be kell kapcsolni:

G 97  -az állandó fordulatszámot

G 95  -az előtolás megadását  mm/fordulatban

Amennyiben elfelejtettük bekapcsolni a G95 ( mm/fordulat), úgy a menetet visszajáráskor kihúzza, elroncsolja és szerszámsérülés is bekövetkezhet!

Menetfúráskor az OVERRIDE kapcsoló hatástalan!

Példa:

N05  G95 G97  S500

N10  G74 X50 Y50  Z-25  R5  F1.25

A ciklus végrehajtása megegyezik a G84-el (jobb menet) csak a főorsó forgásiránya ellentétesre változik. A fúrás az óramutató-járással ellentétes, a visszajárás az óramutató járásával megegyezik.

A fúrás befejezése után a fix ciklusokat törölni kell G80-nal.

Fix ciklusok (G73  G74  G76  G81-G89)

- Koordinátaforgatás

5.1   G68  Egy adott pont körüli koordinátaforgatás

Formátum:G68  X...Y...R...

X,Y-a koordinátarendszer elforgatásának a középpontja

R   -az elforgatás szöge( + irány az óramutató-járással ellentétes )

G69 koordinátaforgatás kikapcsolása

+Y

P0

X,Y                 P0

R                           +X

Példa:

O0001 Főprogram                                             O0002 Alprogram

N010  G90 G17                                                         N010  G0 X50  Y20

N020  T1 M6                                                             N020  G1 Z-2   F40

N030  M03  S1200                                                    N030  G1 X80  Y20  F120

N040  G0  G43  H1  Z5                                             N040  G1 Y40

N050  M98  P0002                                                    N050  G1 X50

N060  G68 X20  Y20  R90  -90 fokkal elforgatja      N060 G1 Y20

N070  M98  P0002                                                    N070  G1 Z5

N080  G69                                                                 N080   M99

N090  G0  X-50  Y120

N100  G0 G44 H0 Z80

N110  M30

Megjegyzés:

Forgatásnál bármely szög megadható 360-fokon túl is ( pld.380, 450 stb.).

Az elforgatás mindig az eredeti koordinátaponttól történik a megadott szöggel.

A koordinátaforgatást  G69-el ki kell kapcsolni a forgatás befejeztével!

6.0 Szerszámhely programozása

Figyelem! A szerszámváltást külön mondatba kell programozni! A szerszámcserénél az asztal a szerszámváltás munkateréből kitolódik.

Szerszámcsere beírás: Pld. T1 M6

T1  -a szerszámhely

M6 -a szerszámcsere végrehajtásának kódja

7.0 Általános programozási szabályok, alprogramok

Programazonosító: Oxxxx, ahol xxxx 0-9999 között változhat.

A mondatszám jele: Nxxxx, ahol xxxx 0-9999 között változhat.

A mondatszám nem kötelező, de mondatkeresés szempontjából

és egyéb ugrási funkciók miatt használata célszerű.

A mondatszámok tetszőleges sorrendben követhetik egymást, a program feldolgozása a leírás sorrendjében történik. A program beírásnál a vezérlés 10-es emelkedéssel adja meg a sorszámot, melyek közé bármely mondatszám beírható.

A" mondat vége" jel: LF (line feed) használata minden mondat végén kötelező. Itt a programban ezt nem kell jelölni, csak a gépben kell lezárni.

A szavak sorrendje: A mondaton belül először G funkciót kell megadni, az utána következő szavak sorrendje tetszőleges, de célszerű egy adott szisztéma szerint megválasztani. Az egyes utasítások sorrendjét az interface program szabja meg, nem a szavak sorrendje.

Fő és alprogram: Kétféle program létezik, főprogram és alprogram. A főprogram Oxxxx azonosítóval kezdődik és M02, vagy M30 kóddal végződik. Az alprogramok gyakran ismétlődő, többször felhasználható programok, szintén Oxxxx azonosítóval kezdődnek, de M99 kóddal végződnek.

Alprogram hívása: M98  Pyyyy  xxxx

Pyyyy          az ismétlések száma

Pxxxx          az alprogram száma

( ha yyyy-t nem hívunk a vezérlő egyszeri hívást, feltételez)

A főprogram ennek az utasításnak a hatására az alprogramban folytatja a programfutást, majd az M99 parancs hatására vagy ismétli az alprogramot, vagy visszatér a főprogramba, az alprogramot hívó mondat utáni mondatra.

Alprogramból is lehet újra alprogramot hívni, ezzel úgynevezett skatulyázás érhető el. Maximum 4-szintű skatulyázás lehetséges.

Kihagyható mondat: Azok a mondatok, melyeket a "/" jellel kezdünk ( pl. /120) tetszés szerint kihagyható, vagy végrehajtható a kezelőpulton lévő külön gomb (BLOCK DELET) megnyomásával. Ha megnyomjuk és a jelzőlámpa ég, a mondatkihagyás érvényes. Ha a jelzőlámpa nem ég, a mondat végrehajtásra kerül.

Feltételes stop: Ha a programban M01-et programoztunk, a kezelő dönti el, hogy legyen-e programstop, vagy ne. Ha a gépi kezelőpulton lévő OPT STOP gombot megnyomjuk a program M01 hatására leáll, egyébként nem.

Figyelem!

A programozási hibákat a gépen való teszteléskor hibakód jelzi, mely értelmezése a kezelési utasításban szereplő táblázatból kiolvasható!

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

CLV BETA CNC marógép OM-C vezérlővel

Tartalomjegyzék

- OT-C vezérlő kezelőpaneljének ismertetése

- a gépkezelőpanel ismertetése

- üzemmódok

  - referenciapont felvétele

  - Kézi üzemmód, JOG és kézikerék használata

    - Kézi mozgatás

    - Nullponteltolás meghatározás, beírása

    - Szerszámkorrekció meghatározása, beírása

  - EDIT programszerkesztési üzemmód

  - MDI kézi adatbevitel, automata végrehajtás

  - Automatikus üzemmód

    - Grafikus ellenőrzés, mozgás funkciók nélkül

    - Próbafuttatás forgácsolás nélkül (DRY RUN)

    - Automatikus végrehajtás

- Biztonsági funkciók, munkabehatárolás

- Diagnosztika, gépi paraméterek

- Adatátvitel, programok beolvasása a memóriába, ill. kiolvasása a memóriából.

- Hibalista

- O-TC vezérlő kezelőpaneljának ismertetése

Gombok funkciója

      - RESET gomb (alapállapot visszaállítása)

      - CURSOR mozgató gombok előre, hátra

      - PAGR képernyőoldalt lapozó gomb előre, hátra

A.	Címek és számok bevitelére szolgáló gombok (többfunkciós gombok)

      - ALTER szó változtatása

      - INSERT szó beültetése (ahol a cursor áll)

      - DELETE a memóriában lévő szó, mondat, program stb. törlése.

      - EOB mondat vége; jel

      - CAN beadási hiba törlése (olyan adat törlése, ami még nincs a memóriában)

      - POS tengelyek helyzetének kijelzése

      - PRGRM program kijelzése

      - MENU OFFSET nullponteltolás, szerszámkorrekció, programváltozók kijelzése

      - DGNOS PARAM diagnosztika, gépi paraméterek

      - OPR ALARM üzenetek a kezelőnek, hibajelzés

      - AUX GRAPH grafikus ábrázolás, kijelzés.

      - INPUT program beolvasása a memóriába

      - OUTPT START program kiolvasása a memóriából START

- Gépi kezelőpanel ismertetése

      - Kulcsos kapcsoló (memória védelmére)

      - AUTO automatikus üzemmód

      - EDIT programszerkesztési üzemmód

      - MDI kézi adatbevitel, automata végrehajtás üzemmód

      - SINGLE BLOCK mondatonkénti végrehajtás

      - BLOCK DELETE mondatkihagyás

      - OPT STOP feltételes programstop

      - DRY RUN ellenőrző futtatás, forgácsolás nélkül

      - PRG TEST programfuttatás ellenőrzése mozgás és funkciók nélkül

      - AXIS INHIBT tengelyek reteszelése (grafikus ellenőrzésnél)

      - Tokmány befele szorít

      - Tokmány kifele szorít

      - CYCLE START ciklus start

      - CYCLE STOP ciklus stop

      - PRG STOP program leállítása

      - HOME referencia-felvétel

      - JOG kézi elmozdulás az iránygombok segítségével

      - INC JOG növekményes elmozdulás kézi üzemmódban

      - MPG kézikerék

      - TEACH betanítási üzemmód

      - OFSET MESUR szerszámkorrekció automatikus mérése ( nem hatásos)

      - LOW x 1 Kézikeréknél 1 osztás 1 mikron

      - MEDL x 10 Kézikeréknél 1 osztás 10 mikron

      - MED x 100 Kézikeréknél 1 osztás 100 mikron

      - MEDH x 1k Kézikeréknél 1 osztás 1 mm (nem hatásos, nincs bekötve)

      - HIGH Kézikeréknél 1 osztás 10 mm (nem hatásos, nincs bekötve)

      - SPDL DEC főorsó fordulat csökkentése (10%-os lépésekben, min 50%-ig)

      - SPDL 100% főorsó fordulatszám 100% (azaz a programozott érték)

      - SPDL INC (főorsó fordulat növelése (10%-os lépésekben max. 120%-ig)

      - SPDL CW főorsó indít jobbra

      - SPDL STOP főorsó stop

      - SPDL CCW főorsó indít balra

      - Iránygombok –X,+X,-Z,+Z és a TRVRS gyorsjárati gomb

      - CLNT ON hűtővíz bekapcsolása (kézi)

      - CLNT OFF hűtővíz kikapcsolása

      - CLNT AUTO hűtővíz bekapcsolása programból

      - OVERIDE előtolás módosító kapcsoló 0-150% között.

      - EMERGENCY STOP vészleállító gomb

#### TASZTATÚRA, KEZELŐPANEL

ÜZEMMÓDOK:

A gép bekapcsolása: a főkapcsoló bekapcsolása után először az (1) ON (BE) gombot kell megnyomni a gépi kapcsolótáblán. A vezérlő rövid idő után bekapcsol és a képernyőn megjelenik az alapkép. A vészgombot jobbra elfordítással húzzuk ki, amennyiben azt előzőleg benyomtuk és a hajtásokat kapcsoljuk be (2). Ha minden feltétel rendben van rövid időn belül a hajtások, felélednek és leellenőrizzük a szánok mozgását kézi üzemmódban.

  - Referenciapont felvétele

Ha a szánok megfelelő helyzetben állnak, nyomjuk meg a HOME (16) gombot, majd először a „+Z” majd [–X vagy +X vagy] és [–Y vagy +Y] gombot addig nyomva tartjuk, míg a szánmozgás meg nem áll. Mindhárom tengelyen fel kell venni a referenciapontot!

Vigyázat! Először mindig „Z” irányba vegyük fel a referenciát, mert különben ütközésveszély áll fenn a munkadarab, vagy satuval szemben!

A referenciapontra futás sebessége az override kapcsoló segítségével szabályozható. Indításkor nézzük meg figyelmesen a szánok helyzetét, mert nem megfelelő helyzetből való indításkor a szánok végállásra futhatnak.

  - Kézi üzemmód, JOG és kézikerék MPG használata

    - Kézi mozgatás:

A JOG nyomógombot (17) megnyomva kézi üzemmódba kerülünk Ebben az estben az iránygombok segítségével, tudjuk a szánokat mozgatni. Egyszerre csak egy szánt lehet mozgatni és a szánok, addig mozognak, míg a nyomógombot lenyomva tartjuk. Az előtolás sebessége rögzített, csak az override kapcsolóval tudjuk szabályozni. Gyorsjáratkor az egyik iránygombbal együtt a középső TRVRS gombot is nyomva kell tartani. Az override kapcsoló a gyorsjáratra is hatásos.

Az asztal mozgása: a szerszám „X” és „Y” irányban áll és az asztal mozog, majd „Z” irányban a szerszám mozog (+) irányban felfelé, (-) irányban lefelé. Ennél a gépnél a +Y irányban az asztal kifele, míg a -Y irányban befelé mozdul el. Az asztal „+X” irányban balra, majd (-) irányban jobbra mozdul el.

Kézi üzemmódban mellékfunkciókat (M,S,T) nem lehet programozni, csak MDI módban. Ha korábban ezeket a funkciókat lehívtuk, úgy kézi üzemmódban érvényesek maradnak és így esztergálhatunk is vele.(pld. Szerszámbemérésnél). RESET gomb hatására minden alapállapotba kerül vissza.

Az MPG gombot megnyomva a kézikerék használható. Először az irányt kell kijelölni valamelyik X, Y vagy Z iránygomb segítségével. Ezután a kézikerék egy osztásra jutó elmozdulást kell kiválasztani a LOW x 1, vagy a MEDL x 10, vagy a MED x100 gombbal. Ezekben az esetekben a kézikerék osztása 1, 10, 100 mikronnak felel meg, ezáltal a szán mozgása az egészen lassútól a viszonylag gyorsabb előtolásig módosítható. Amilyen gyorsan forgatjuk a kézikereket, olyan gyors lesz a szán mozgása az adott tartományon belül. Főleg próbaesztergálásoknál, nullpont és szerszámbemérésnél vesszük nagy hasznát az alkalmazásnak.

Bármikor visszatérhetünk a JOG üzemmódba segédfunkciók törlése nélkül.

A tokmányt és a szegnyerget ebben a két üzemmódban, illetve automata módban lehet mozgatni. Az egyes üzemmódokban a képernyőn különböző állapotok jelezhetők ki, a soft gombokkal léptethető tovább. (szoftgomb alatt a képernyő alatti 5db. gombokat értjük, melynek funkcióját mindig a felette lévő felirat mutatja.)

Folyamat az alábbi: először a 10-15 jelű gombok valamelyikével kiválasztjuk a szükséges állapotot és azon belül a szoftgombokkal további lehetőségeket, hívhatunk le.

Ebben az üzemmódban az alábbi állapotok hívhatók le:

10. POS A szánok helyzete, ezen belül:

ABS	A szánok abszolút helyzetét adja meg a referenciaponttól számítva.

(ha van nullponteltolás és valamelyik szerszámkorrekciót lehívtuk, az értékek a munkadarab nullpontjára vonatkoznak) (Ezt egy gépi paraméter adja meg, mert azt is lehet választani, hogy a képernyőn mindig a referenciaponttól való távolság legyen, bár a vezérlő figyelembe veszi a korrekciókat.)

REL	Pozíció a relatív koordinátarendszerben.

ALL Az alábbi pozíciókat láthatjuk:

RELATÍV, ABSOLUT, MACHINE (gépi koordinátarendszer) és

DISTANCE TO GO ( a szánoknál még hátralévő út)

A képernyőn látható még:

PART COUNT	Elkészült darabok száma.

RUN TIME		Az automata módban eltelt teljes idő (H=óra, M=perc,

S= másodperc) Nullázása: R és CAN gomb.

CYCLE TIME 	egy automata ciklus ideje (a ciklus startra automatiku

san nulláz)

11. PRGRM		Program szemrevételezése (módosítani csak EDIT módban)

12.	MENU OFSET	Az alábbi állapotok láthatók

GEOM		Az adott szerszámkorrekció geometriai, azaz kinyúlási értékei.

Ide írhatjuk be a szerszámok hossz és sugárértékét, szerszámbemé

réskor. (No 01…DATA……..) Itt kell a szerszámkorrekciót is végre

hajtani.

MACRO		A makro programoknál használt változók kijelzése.(ld. Programozás

9. fejezete)

(WAR)

13.DGNOS PARAM Diagnosztika gépi paraméterek

Itt lehet ellenőrizni a hajtások beállítását, input, output vonalakat és a gépi paramétereket. Ezen utóbbiak még a gyárban kerülnek beírásra, módosításukat csak erre hivatott személy, szakember végezheti. A gépi paraméterek, védett memóriában vannak az esetleges véletlen törlések elkerülése végett.

14. OPR ALARM	OPR A kezelőt figyelmeztető üzenetek ( pld. Az ajtó nyitva van stb.)

ALARM		A gépen található hibák felsorolása. Törlés a RESET gombbal.

15.	AUX GRAPH	Grafikus ábrázolás az alábbi lehetőségekkel:

GRAPH		grafika

G.PRM		grafikus ábrázolás paraméterei (a képsíkok megadása pél. XY=0

XYZ=4, a megfelelő számot kell beírni az egyes nézetek megadásá

hoz)

ZOMM	 	nagyítás

NORMAL	normál nagyítás

ERASE		képernyőtörlés: „1” töröl, „0” nem töröl

    - Nullponteltolás meghatározása, beírása G54-G59-ig

Nullpont meghatározás menete:

Munkadarab nullpontbemérés szerszámmal

Bemérés sorrendje:

Ref.pontra állás után MDI-be a MENU OFSET gombbal kiválasztjuk a (Work gomb) nullpont táblázatot és G54 –be, beírunk (alapállás) a gépbe 6 nullpontot mérhetünk be egyszerre: G54, G55, G56, G57, G58, G59

- Az itt lévő adatokat X, Y, Z –be kinullázzuk.

Kinullázás menete:

- 0+INPUT+RESET gomb

- X 0+INPUT+RESET gomb

- Y 0+INPUT+RESET gomb

- Z 0+INPUT+RESET gomb

MDI – be, beírjuk az M3, S, F értékeket

- JOG kézi üzemmódban (MPG) érintő fogásokat veszünk X, Y, Z – be.

- Z érték = fogásvételkor a kijelzőn mutatott érték

- X érték = érintőfogás után a kijelzett értékből levonjuk, vagy hozzáadjuk a szerszámsugár értékét, attól függ, hogy melyik sarkon mérjük be a nullpontot.

- Y érték = érintőfogás után a kijelzett értékből levonjuk, vagy hozzáadjuk a szerszámsugár értékét, attól függ, hogy melyik sarkon mérjük be a nullpontot

Megjegyzés: a szerszámsugár érték levonása, vagy hozzáadása attól függ, hogy a munkadarab melyik sarkán helyezzük el a nullpontot. A nullpont elhelyezése bárhol lehetséges a munkadarab felületén, de célszerű a bázisfelülethez igazodni. A munkadarab felületén tűhegyes szerszámmal, egy ráállással megadhatjuk az összes koordináta értéket.

Megjegyzés: jelen esetben az ábrán az „X” és ”Y” kijelzett koordinátaértékből levonjuk a maró sugárértékét.

    - A szerszámbemérés

- Külső szerszámbemérés

- Belső, gépen belüli szerszámbemérés

I. Külső szerszámbemérés

Optikai bemérőpad segítségével. A bemérendő szerszámot készülékbe helyezzük, és optikai beméréssel megállapítjuk a szerszám hosszirányú (Z) koordinátáit, ez lesz a „H” érték. A szerszám átmérőértékét a szerszámról leolvashatjuk.

A bemért hossz értékeket és a szerszám sugárértékét beírjuk a szerszám geometriai táblázatába a megfelelő szerszámhely kiválasztásával. Azok a szerszámok, melyek oldalirányú megmunkálásra nem alkalmasak, nem kell sugárértéket megadni.(pld. Fúró, menetfúró) Táblázat GEOM

N0    DATA

- …….

- ……

- ……

- …….

- ……..

- ……..

A sorszámozás 32 –ig folytatódik

.

##### II. Belső szerszámbemérés, gépen belől

Megnyomjuk a MDI gombot és a kiválasztott szerszámot, lehívjuk pld. T2 M6 majd JOG üzemmódban befogjuk a szerszámot a főorsóba. HOME üm.-ban felvesszük a ”Z” tengelyen a referenciapontot. A referenciapont felvétel után forgó szerszámmal megérintjük a munkadarab felületét. „Z” irányban.

Amennyiben ezzel a szerszámmal mértük be a munkadarab nullpontját úgy addig kell menni „Z”-ben amíg „0”-át nem mutat a kijelző. Ez lesz a „0” szerszám, melynek ’Z” értéke „0” lesz.

A további szerszámokkal szintén megérintjük a munkadarab felületét és a „Z”-ben kijelzett értéket írjuk be a megfelelő helyre előjelhelyesen. Ez az érték azt mutatja, hogy a „0” szerszámhoz viszonyítva mennyivel rövidebb vagy hosszabb a szerszám.

Ha a munkadarab nullpont meghatározása mérőórával vagy egyéb más eszközzel kerúlt bemérésre, akkor azt tekintjük „0” szerszámnak és így az első szerszámnak is értéke lesz.

A szerszámok sugárértékét csak be kell írni a táblázatba a kiválasztott sorba.

Táblázat GEOM  N0    DATA

- 0.000	H1 hossz

- 20.000	D2 sugár

- -15.000	H3 hossz

- …5.000	D4 sugár

- ………

Megjegyzés:

A munkadarab nullpont meghatározása elektromos tapintóval volt!

3.3 Programszerkesztési üzemmód

Programot szerkeszteni, beírni csak akkor lehet, ha a kulcsos kapcsolót az engedélyező állásba fordítjuk.

Válasszuk ki az EDIT nyomógombot, ahol az alábbi szoftgombok jelennek meg.

PRGRM	Programok lehívása, szerkesztése, ellenőrzése

LIB		Programkönyvtár

PRGRM	Meglévő program lehívása

Adjuk be a program azonosítóját. Pl. O0001 és nyomjuk meg a Cursor lefele gombot. A képernyőn a kívánt program megjelenik. Ha csak az O betűt és a Cursor lefele gombot nyomjuk, mindig a következő programot láthatjuk a képernyőn.

LIB		A memóriában lévő programok felsorolása. Egyúttal láthatjuk az egyes

programok által elfoglalt karakterek számát ill. a memóriaterület foglaltsá

gát.

Proram No used:		a beírt programok száma

Free			még ennyi program írható

Memory area used	felhasznált memoria terület

Free			még szabad terület

Egy adott program törlése:

- Nyomjuk meg a PRGRM gombot

- Vigyük be a program számát, pl. O0100 és nyomjuk meg a DELETE gombot.

Az összes program törlése:

- Nyomjuk meg a PRGRM gombot

- Vigyük be az O címet

- Vigyük be a –9999 számot és nyomjuk meg a DELETE gombot.

Új program beírása:

- Nyomjuk meg a PRGRM gombot

- Írjuk be az új program számát, pl. O0100 és az INSERT gombbal vigyük be.

- Az LF (EOB) mondatvég beadása után a vezérlő automatikusan mondatszámot generál, pl.N10. Ezután a programot lépésről, lépésre beírjuk. A mondat végén mindig LF (EOB) jelet nyomunk és a vezérlő új mondatszámot ad (10-es lépésekben). Ne felejtsük el a program végén (M02, M30 vagy M99) még egy LF (EOB) jelet beadni.

Program szerkesztése, módosítások:

Nyomjuk meg a PRGRM gombot, majd adjuk be a kívánt program számát, pl. O0100 és nyomjuk meg a Cursor lefele gombot. A kívánt program megjelenik a képernyőn.

Szó törlése:	a cursorral kiválasztjuk a megfelelő szót és a DELETE gombbal, kitöröljük.

Mondat törlése: a cursorral a mondatszám elé állunk, LF (EOB) gombot és a DELETE gombot megnyomva a mondat kitörlődik.

Több mondat törlése: A cursort oda állítjuk, ahonnét ki akarjuk törölni a programrészt, majd beadjuk azt a mondatszámot, amelyet még ki akarunk törölni és a DELETE gomb megnyomásával a következő mondatig bezárolólag, a programrész kitörlődik.

Szó cseréje: 	A cursorral a cserélendő szó elé állunk és beírjuk az új szót, majd az ALTER gombbal kicseréljük a régi szót az újra..

Szó keresése. 	Beírjuk a kívánt szót a képernyő aljára, majd megnyomjuk a cursor lefele (attól függ milyen irányban, keresünk) vagy felfele gombot és a cursor a kívánt szóra ugrik. Ha csak a címet írjuk be a cursor a legközelebbi ilyen címre, ugrik.

Mondatkeresés. Beírjuk a keresett mondatszámot és a cursor le vagy fel gombot megnyomva a cursor a kívánt mondatra, ugrik.

  - MDI adatbevitel, automata végrehajtás

Ezt az üzemmódot az MDI gomb megnyomásával híjuk le.

Az alábbi szoftgombok láthatók:

PRGRM		Az aktuális program képernyőre hozatala, nem szerkeszthető

CURRENT	Az éppen aktuális mondat kijelzése

NEXT		A következő mondat kijelzése

MDI		Kézi adatbevitel (ebben a módban lehet egyedi mondatokat beírni).

A képernyő jobboldalán az éppen hatásos funkciók láthatók.

Több mondat írható be, mely a ciklus start gombbal hajtható végre. Az adott mondat szavait az INSERT gombbal kell bevinni. Az így lehívott funkciók addig maradnak hatásosak, amíg a RESET gombot meg nem nyomjuk. Ha elmozdulást programoztunk, a mondat végrehajtása úgy megy végbe, mint az automata üzemmódba. A mondat végrehajtása után a mondat törlődik.

  - Automata üzemmód

3.5.1 Grafikus ellenőrzés, mozgás és funkciók nélkül

Az EDIT módban kiválasztott programot az alábbi módon lehet grafikusan ellenőrizni.

Megnyomjuk az AUTO gombot majd az alábbi szoftgombok jelennek meg.

PRGRM		Az aktuális program képernyőre hozatala, nem szerkeszthető

CURRENT	Az éppen aktuális mondat kijelzése

NEXT		A következő mondat kijelzése

CHECK	Egyidejűleg láthatjuk az éppen futó mondatot és a tengelyek helyzetét ill. a még hátralévő utat (DISTANCE TO GO), ill. a még hatásos funkciókat.

Megnyomjuk a PRG TESZ gombot, amellyel letiltjuk a tengelyek mozgását és a funkciók mozgását.

Megnyomjuk az AUX GRAH gombot, amikor az alábbi gombok tűnnek fel:

GRAPH		Grafika

G.PRM		Grafikus ábrázolás paraméterei

ZOOM		Nagyítás

NORMAL	Normál nagyítás

Először a grafikus paramétereket kell meghatározni, a G.PRM szoftgomb megnyomása után az alábbi gombok jelennek meg:

WORK LENGTH	A munkadarab hossza 0,01 mm-ben

WORK DIAMETER	A munkadarab átmérője 0,001 mm-ben

PROGRAM STOP	A program megállítása egy adott helyen

AUTO ERASE		Ha 1-t írunk be RESET után a régi rajz, törlődik.

LIMIT			Behatárolás

GRAPHIC CENTER	A grafika középpontja

SCALE			Nagyítás mértéke

Miután a paramétereket kitöltöttük, a GRAPH gombot megnyomva, a ciklus starttal elindíthatjuk a rajzolást.

Ha a nagyítást akarjuk módosítani a ZOOM szoftgombot kell, megnyomni. A HI/LO gombbal kiválasztjuk, hogy az alsó vagy felső határt akarjuk mozgatni a cursorral. Amelyik beállítás hatásos az a cursor villog. A helyzetét a képernyő melletti betű és szán gombokkal lehet mozgatni a feltüntetett nyilak szerint. Visszatérni a RETURN gombbal lehet. Ha a NORMAL nagyítást akarjuk visszaállítani a NORMAL gombot, kell megnyomni.

    - Próbafuttatás forgácsolás nélkül (DRY RUN)

A kiválasztott programot kipróbálhatjuk, úgy hogy a tokmányból kivesszük a munkadarabot vagy eltoljuk a nullpontot. A nullponteltolás a 3.2.2 szerint kell végrehajtani.

Az alábbi lépések szükségesek.

- Nyomjuk a meg az AUTO gombot

- Ha mondatonként akarjuk futtatni a programot, nyomjuk meg a SINGLE BLOCK gombot.

- Nyomjuk meg a DRY RUN gombot

- A ciklus start gomb megnyomása után a program végrehajtása megkezdődik vagy folyamatosan vagy mondatonként. A normál előtolás és gyorsjárat helyet egy gépi paraméterrel rögzített sebességgel történik a végrehajtás. Az override és a főorsó módosító kapcsolók hatásosak. A futtatás közben minden funkció ellenőrizhető forgácsolás nélkül.

- Sikeres próbafuttatás után a nullponteltolást vissza kell állítani az eredeti helyzetébe (amennyiben azt eltoltuk).

    - Automatikus végrehajtás

Az EDIT üzemmódban kiválasztott programot az alábbiak szerint lehet futtatni az automata üzemmódban:

- Nyomjuk a meg az AUTO gombot

- Ha mondatonként akarjuk futtatni a programot, nyomjuk meg a SINGLE BLOCK gombot

- A ciklus start gomb megnyomása után a program végrehajtása megkezdődik vagy folyamatosan, vagy mondatonként Ha mondatonkénti üzemmód érvényes a mozgás minden mondat végén megáll, újraindítás a ciklus start gombbal lehetséges.

- Ha a programot végig lefutattuk a programvég jel hatására a program, visszaugrik a program elejére. A ciklus starttal újra lehet indítani.

A program megszakítása

- A programot a CIYCLE STOP, vagy PRG STOP gombbal lehet leállítani.

- Ha a szerszámot el kell távolítani a munkadarabtól akkor a JOG vagy MPG módba kell kapcsolni. Jegyezzük meg, hogy hol hagytuk abba a forgácsolást, ha ugyanide akarunk visszaállni. Ezután MDI-be egyedi funkciókat hívhatunk le egyedi mondatokat segítségével (pl. főorsó leállítás, revorvelfej váltás stb.).

- A program folytatásához MDI-ben vissza kell állítani a megszakítás pillanatában érvényes funkciókat (főorsó forgás, szerszámváltás stb.)

- Ezt követően kézzel menjünk vissza a megszakítás helyére.(ha ezt nem tesszük, akkor a program éppen az adott helyről folytatja a programot, mely eltolással van)

- Kapcsoljuk vissza AUTO üzemmódba és a ciklus starttal, indítsuk a programot.

Figyelem! Ha közben megnyomtuk a RESET gombot, a programot célszerű egy adott mondatszámtól futtatni, melyben a technológiai paraméterek is szerepelnek.

Mondatkeresés:

- Ha a programot nem elölről akarjuk kezdeni, akkor írjuk be a kívánt mondatszámot és a nyomjuk meg a Cursor lefele gombot. A vezérlő a kívánt mondatra ugrik.

- MDI-ben hívjuk le a szükséges funkciókat és, ha a kívánt mondat nem abszolút pozicionáló mondat, akkor vigyük el a mondat kezdési pontjára ( ha nem ezt tesszük a program eltolt helyzetben, folytatódik.

Kihagyható mondat: Ha megnyomjuk a BLOCK DELETE gombot, minden olyan mondat kihagyásra kerül, mely (/) jelet tartalmaz.

Feltételes stop: Ha az OPT STOP gombot benyomjuk az M01 parancs hatásossá, válik és a programfuttatás leáll. A start gombra újra indul

- Biztonsági funkciók, munkatérbehatárolás

Vészgomb: A gép kezelőpaneljén egy piros színű, gombalakú gomb (VÉSZGOMB) van elhelyezve azzal a céllal, hogy ha valami hiba folytán sürgős beavatkozást kell végrehajtani a gép megóvása érdekében. (a ciklus start, stop gombok nem elég hatásosak).

A VÉSZGOMB benyomása az alábbiakat eredményezi

- A szánok mozgása azonnal leáll

- A főorsó forgás fékezve azonnal leáll

- Minden funkció megszűnik

A vészgomb benyomva marad. Először a hibát kell megszüntetni, majd a gombot elforgatva kihúzni. Ekkor a hajtások újra felélednek, majd a szánokat elvisszük a veszélyhelyzetből. A referenciapontot újra fel kell venni.

Végállások

A gép munkaterét tengelyenként két végállás is behatárolja.

- Normál végállás: ez a végállás az un. software végállás, melynek értéke a 700-707-es gépi paraméterekben található. Ezen adatok beállítása agyártónál történik. Figyelem! Ha a 708-711 közötti paramétereket (a referenciapont helyzetét megváltoztató paraméterek) megváltoztatjuk a software végállás értékeket is hozzá, kell igazítani az új értékhez. Alapszabály, hogy a software végállás helyzete, a vészvégállás előtt egy-két milliméterrel legyen.

- Vészvégállás: ez a végállás a szánokon elhelyezett kapcsoló és az ágyra szerelt lovas működteti. Hatása ugyanaz, mintha a vészgombot nyomnánk meg. A végállásra futott szánt kikapcsolt állapotban a golyósorsó forgásának ellentétes irányban való forgatásával lehet lehozni a végállásról. Amíg a szán ezen a végálláson van addig a hajtásokat, nem tudjuk bekapcsolni.

Munkatér behatárolás

A 747-754 gépi paraméterek segítségével az előző munkatéren belül egy második munkatér is beállítható a referenciaponthoz képest.

Ez a munkatér behatárolás a G22-es paranccsal érvényesíthető és a G23-as paranccsal törölhető.

Ha nem a paraméterek által meghatározott munkateret akarjuk használni, a G22 –es paranccsal együtt más értékek is badhatók.

Formátum: G22..X…Z…I….K..	Ahol az X,Z, a munkatér felsőjobboldali pontját,

I,K az alsó baloldali pontját határozza meg.

Megjegyzés: a G22 és G23 külön mondatba írandó.

- Diagnosztikai gépi paraméterek

Különféle szervízelési, üzembe helyezési feladatok megkönnyítésére szolgál a DGNOS PARAM gomb. Ennek megnyomása után, különböző lehetőségeket a PAGE lapozó gombbal lehet lehívni és az adott szoftgombbal lehet, továbblépni.

Ez a funkció alapvetően a szerviz szakemberek részére szolgál. Különleges esetekben kisebb módosítások válhatnak szükségessé, pl. holtjáték kompenzáció módosítása az elhasználódás függvényében. (535-538 paraméter)

Figyelem!

A gépi paraméterek védett memóriában vannak, csak erre kiképzett és felhatalmazott személy módosíthatja őket. Ellenkező esetben a gép funkcióképessége megszűnhet. Ilyen esetben a garancia elvész és a javítás költségei, a felhasználót terheli.

- Adatátvitel, programok beolvasása ill. kiolvasása a memóriából

Programok beolvasása a CNC vezérlő memóriájába

A programokat a tanári számítógépből lehet beolvasni. A számítógép adatátvitelre való előkészítését az adatátviteli szoftver ismerteti.

A Fanuc vezérlőnél szükséges lépések az alábbiak:

- Nyomjuk meg az EDIT gombot

- Adjuk be, hogy a számítógép felől érkező programot milyen azonosító címen akarjuk tárolni. Pl. O0200 ( már meglévő címet nem szabad használni)

- Nyomjuk meg az INPUT gombot és a képernyőn villogva, megjelenik az LSK jel

- Indítsuk el a számítógép felől az adatátvitelt, és ha minden rendben van, az átküldött program megjelenik a képernyőn és az adatátvitel magától, befejeződik.

Program kiolvasása a memóriából

Ha a számítógép felé programokat akarunk küldeni a CNC memóriából, akkor az alábbiakat kell megtenni:

- A számítógépen elő kell készíteni az adatok fogadását

- Nyomjuk meg az EDIT gombot

- Adjuk be az átküldendő program számát, pl. O0200

- Nyomjuk meg az OUTPUT gombot. Ezután a képernyőn villogva megjelenik az OUTPUT felírat

- Ha a CNC gép felől érkező adatátvitel rendben van, az adatok átküldése után az OUTPUT felirat megszűnik.

- Ha az adatátvitel nem sikerült, az OUTPUT felirat tovább villog, majd egy adott idő után hibajelzéssel leáll.

A V24 tip. PC-CNC adatátviteli

Programkezelési útmutatója

1. Általános tudnivalók:

Ez a szoftvercsomag lehetővé teszi az adatátvitelt a nem szokványos kommunikatív protokollt használó CNC-állomások, valamint az összes IBM-PC (XT és AT), és vele kompatibilis állomások között. Működési feltétel, hogy a PC-n MS-DOS Ver.2.0 vagy annál újabb verzió legyen telepítve. Nem működik a szoftver OS/2 tip. Operációs rendszer alól! A rendszer a Fa. DECKEL AG. által gyártott megmunkáló-központok, és más CNC- szerszámgépek adatforgalmazására alkalmas.

2.A Program indítása:

---------------------

Kizárólag akkor működik a Program, ha azonos, tehát V24 nevű alkönyvtárban helyezzük el. Minden, ettől eltérő esetben hiba-jelzést kapunk. Ez a feltétel nem zárja ki azonban annak lehetőségét, hogy az egyes PC-állomások tetszőleges meghajtókkal, ill. alkönyvtárakkal bonyolítsanak adatforgalmat. Részletesebb leírás a 3.9 és az 5. pontban. A Program, az előzetes könyvtárváltást követően, a <V24> beírásával fog elindulni. Ja, és még egy apróság: az sem árt, ha az említett alkönyvtárt a "C:" meghajtóra telepítjük, mert különben fennforgás következhetik be. Tehát nem különösebben érdemes <A:>,<B:>,<D:>, netán

<W:>, esetleg <ť:>, mitöbb <Ł:>, típusú trükkökkel kísérletezni!

3. A program egyes funkciói:

----------------------------

3.1 Küldés:

- - - - - -

A Főmenüben a kurzornyilak segítségével a szükséges funkciót kiválasztjuk. Az <ENTER> lenyomásával a kívánt álmenübe jutunk.(Ez az összes funkcióra igaz.) Válasszuk ki a küldendő programot, az <ENTER> lenyomása után az adatáramlás a CNC felé megindul. A küldés folyamata az <ESC> megnyomásával bármikor megszakítható. Nem létező, vagy helytelenül megadott programnév esetén hibaüzenet jelenik meg.

3.2 Vétel:

Az adatnév megadása, valamint a CNC küldésre állítása után, az <ENTER> lenyomására, a vételi folyamat megindul. Már létező pgm. név esetén hibaüzenet jelenik meg. Itt van lehetőség a korrigálásra. A vétel bármikor megszakítható az <ESC> billentyűvel. Az adatátvitel folyamata, valamint az esetleges hibák a képernyőn végig láthatóak. Három féle lehetőség van a CNC felöl érkező program lezárására:

a. Kézi: Az <ESC> lenyomásával.

b. Timeout: Ha az adatáramlás megáll (pgm. vége) és 4 másodpercen több jel nem érkezik, a vétel automatikusan lezárul.

c. Vége-szignál: Ez egy szabadon választható (0-255) ASCII-kód, amelynek hatására a program végén a vétel önműködően befejeződik.

3.3 Vége:

Kurzornyíllal való kiválasztásával, majd az <ENTER> lenyomásával a V24 befejeződik.

3.4 Listázás:

- - - - - - -

A program név kiválasztása, majd az <ENTER> lenyomása után a program

tartalma válik láthatóvá. A programban való lapozáshoz a <PAGE UP> ,

<PAGE DOWN> , valamint a kurzornyilak használhatóak. Ha a pgm.név megadása helyett *.*-gal listát kérünk , akkor a megjelenő listán a kurzorral való kiválasztás, ill. az <ENTER> lenyomása után válik láthatóvá a program tartalma. Kilépés az <ESC> billentyűvel.

3.5 Nyomtatás:

- - - - - - -

A nyomtatandó pgm. Nevének megadása ill. az <ENTER> lenyomása után a file nyomtatásra kerül (LPT 1).A folyamat az <ESC> billentyűvel bármikor megszakítható.

3.6 Törlés:

- - - - - -

Az ebben a funkcióban kijelölt programok az <ENTER> után törlődnek.

3.7 Tartalomjegyzék:

Az aktuális meghajtó illetve alkönyvtár tartalomjegyzéke kérhető le.

Lehetőség van a DOS-ban használatos helyettesítő karakterek alkal

mazására is.

Pl.: a, *.* =az alkönyvtár teljes tartalomjegyzéke-

b, A*.dat =az összes "A”-vval kezdődő,"dat" kiterjesztésű filé jelenik meg a képernyőn.

3.8 PC-állomás megváltoztatása:

- - - - - - - - - - - - - - - -

A programok, adatok átvitele egy, már előzőleg konfigurált állomáson keresztül történik. Ez a konfiguráció elsődlegesen a PC-vel összeköttetésbe kerülő CNC sajátosságaitól, de a programoktól, illetve egyéni igényektől is függhet. Ebben a funkcióban az így beállított állomások közül lehet választani, egyben aktualizálni. A következő módosításig az itt kijelölt állomás az aktuális.

3.9 Meghajtó/Alkönyvtár megváltoztatása:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az elérési útvonal határozható meg ebben az üzemmódban. Az itt előírt alkönyvtárból, illetve alkönyvtárba lehet adatforgalmat bonyolítani.

3.10 PC-állomás konfiguráció:

- - - - - - - - - - - - - - -

Ebben az üzemmódban konfigurálhatóak az egyes PC-állomások, valamint itt nyithatunk új PC-állomásokat is. A konfiguráció leírását lásd az

5.pontban.

3.11 PC-állomás törlése:

- - - - - - - - - - - -

Itt lehetséges a már szükségtelenné vált állomások törlése. A művelet egészen az utolsó állomásig folytatható, de ennek megszüntetése nem lehetséges.

4. Adatmegadás:

- - - - - - - -

Az egyes funkciókba való belépéskor program kijelölésre van szükség. Ha nem adunk meg filé nevet és kiterjesztést, hanem a felajánlott *.* karaktereket választjuk, úgy az aktuális könyvtár teljes tartalma válik láthatóvá az <ENTER> lenyomása után. Innen a kurzor léptetésével és az <ENTER> újbóli megnyomásával jutunk a szükséges programhoz. A helyettesítő karakterek alkalmazása a DOS-éval azonos.

5. Paraméterek beállítása:

- - - - - - - - - - - - -

A paraméterek beállítása az "PC-állomás konfiguráció" üzemmódban

történik. Itt a már meglévő paraméterek írhatóak felül, vagy új állomás nyitása esetén beállíthatóak. Az egyes paraméterek jelentése,

megadható értékei:

PC-állomás: Szabadon választható megnevezés (maximálisan nyolc karakter hosszúságú lehet).

Baudráta: Az adatátviteli sebesség mértékegysége.

(1 Baud=1 Bit/Másodperc)

Választható értékei=300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 12200;

Adatbitek (más néven szóhossz): Választható értékei: 7 vagy 8.

Stopbitek (a vevő egység lezáró jele): Választható: 1 vagy 2.

Paritás: Választható értékei: Even (páros); Odd (páratlan);

None (egyik sem);

Vételi üzemmódban (CNC-röl PC-re) a helytelenül beállított értékre hibaüzenet figyelmeztet.

Handshake (Az adatátvitel vezérlési módjának beállítása). Választható módok: RTS/CTS;XON/XOFF;OFF; RTS/CTS. (Hardware-Handshake)=Az adatforgalom-vezérlés az átviteli kábel "RTS" és "CTS" pontjai segítségével történik.- XON/XOFF (Software-Handshake)=Az adatforgalom-vezérlés "XON" és "XOFF" jelek útján történik -OFF= Nincs vezérelve -Port: A PC, adatátvitelre szánt portának kijelölése.

Választható: COM1; COM2;

Nullfilter: Hex-nullák eltávolíthatóságának lehetősége.

Választható: No (Nem);Ye (Igen);

Befejezési mód: Az adatforgalom végét jelző kód fajtája.

Lehetséges módok: Kézi; Timeout; Szignál;

(Részletes leírásukat lásd a 3.2 alatt.)

A program kiterjesztése: Ha a pgm. név után nem jelölünk meg kiterjesztést, úgy az automatikusan "DAT" lesz, de ha adunk meg itt (max.3 karakter)értéket, akkor az a filé ilyen kiterjesztés alatt lesz tárolva.

Drive/Dir: Itt jelölhető ki az a meghajtó ill. Alkönyvtár, ahova, és ahonnan az adatforgalmazás történik a CNC felé ill., felöl.

--- V É G E ---

# Text boxes

PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS

CLV BETA CNC

MEGMUNKÁLÓKÖZPONT

GE Fanuc Series OM-C

vezérlővel

3 TENGELYES

MARÓGÉPVEZÉRLÉS

PROGRAMOZÁSI UTASíTÁS

SINUMERIK 810 M

3 TENGELYES

MARÓGÉPVEZÉRLÉS

Fúróciklus

Forgácstörés nélkül

mm/perc

Fúróciklus

Forgácstörés nélkül

mm/ford.

Fúró, süllyesztő

ciklus

Menetfúró

ciklus,

jobb menet

Menetfúró

ciklus,

balmenet

+ Y

### XXX  X

r

+ X

r

### Y

+Z

Refereciapont

+X