A HEIDENHAIN VEZÉRLÉSEK PROGRAMPARANCSAI

|  | TNC 131,135 | KÓG JELENTÉSE | MONDAT, FORMÁTUM, MEGJEGYZÉSEK |
| --- | --- | --- | --- |
| %.... |  | Program kezdet | % 1 G71 ( G50 ) * % 1: Programszám Nummer: %... G71: Méretek mm-ben G70: Méretek inch-ben G50: Programvédelemmel G50 nélkül: Programvédelem nélkül *: Mondat vége |
|  | BEGIN PGM... |  | 0 BEGIN PGM 1 MM ( P ) 0 BEGIN PGM 1: Programszám MM: Méretek mm-ben INCH: Méretek inch-ben P: Programvédelemmel P nélkül: Programvédelemmel |
| T... |  | Szerszámcsere, szerszámszám Werkzeugaufruf |  |
|  | TOOL CALL |  |  |
| L... |  | Alprogram száma Unterprogrammanfang, Unterprogramname |  |
|  | LBL... |  |  |
| N... |  | Mondatszám Satznummer |  |
| G0 |  | Elmozdulás gyorsmenetben Eilgang | G0 X... Y... Z... |
|  | L X... Y... Z... F 15999 |  | L X... Y... Z... F 15999 |
| G1 |  | Egyenes interpoláció munkamenetben Geradeninterpolation im Vorschub | G1 X... Y... Z... F.... |
|  | L |  | L X... Y... F150 |
| G02 |  | Körinterpoláció ( OMJM ) Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn | N7 I... J... N8 G2 X... Y... |
|  | CC |  | 7 CC X... Y... 8 C X... Y..DR- 8 CC: Kör középpont koordinátái |
| G03 |  | Körinterpoláció ( OMJE ) Kreisinterpolation im Gegenuhrzeigersinn | N7 I... J... N8 G3 X... Y... |
|  | CC |  | 7 CC X... Y... 8 C X... Y...DR+ CC: Kör középpont koordinátái |
| G04 |  | Várakozási idő Verweilzeit | G4 X... (Másodperc) |
|  | CYCL DEF 9.0 |  | CYCL DEF 9.0 CYCL DEF 9.1 DWELL ... (Másodperc) |
| G05 |  | Körinterpoláció forgásirány megadás nélkül |  |
| G06 |  | Körinterpoláció érintőleges csatlakozással | G6 X... Y... |
|  | CT |  | CT X... Y... X,Y: Körív végpontja |
| G07 |  | Tengelypárhuzamos pozicionáló mondat |  |
| G10 |  | Egyenes interpoláció polárkoordináta rendszerben gyorsjárattal (ua, mint G11) |  |
|  | LP |  |  |
| G11 |  | Egyenes interpoláció polárkoordináta rendszerben Polarkoordinaten, Eckenrundung, Fasenübergang | N5 I... J... N6 G11 R... H... I,J: Pólus koordinátái (öröklődik) R: Pólus és célpont távolsága H: Referencia tengellyel bezárt szög |
|  | LP |  | CC X... Y... 6 LP PR...PA... CC X...Y... : LP egyenes polár koordinátái (öröklődik) PR: Pólus és célpont koordinátái PA: Referencia tengellyel bezárt szög |
| G12 |  | Körinterpoláció polárkoordináta rendszerben (OMJM) | N5 I... J... N6 G12 H... |
|  | CP |  | 5 CC X... Y... 6 CP PA... DR- |
| G13 |  | Körinterpoláció polárkoordináta rendszerben (OMJE) | N6 G13 H... |
|  | CP |  | 6 CP PA... DR+ |
| G15 |  | Körinterpoláció polárkoordináta rendszerben forgásirány megadása nélkül |  |
| G16 |  | Körinterpoláció polárkoordináta rendszerben érintőleges csatlakozással |  |
| G17 |  | X-Y sík kiválasztása Ebenenanwahl X-Y | G17 |
|  | TOOL CALL Z |  | TOOL CALL Z (Szerszámtengely a Z tengellyel párhuzamos) |
| G18 |  | X-Z sík kiválasztása Ebenenanwahl X-Z | G18 |
|  | TOOL CALL Y |  | TOOL CALL Y (Szerszámtengely az Y tengellyel párhuzamos) |
| G19 |  | Z-Y sík kiválasztása, Ebenenanwahl Z-Y | G19 |
|  | TOOL CALL X |  | TOOL CALL X (Szerszámtengely az X tengellyel párhuramos) |
| G20 |  | Ötödik tengely |  |
| G24 |  | Letörés | G24 R... |
|  | L |  | L... Két kontúrelem közé a megadott értékű letörés kerül |
| G25 |  | Lekerekítés | G25 R... |
|  | RND |  | RND R... |
| G26 |  | Kontúrra futás körív mentén | N5 G0 G40 X... Y... N6 G1 G41 X... Y... N7 G26 R... |
|  | RND |  | 5 L X... Y... R0 6 L X... Y...RL 7 RND R... |
| G27 |  | Kontúr elhagyás körív mentén | N15 G1 G41 X... Y... N16 G27 R... N17 G1 G40 X... Y... |
|  | RND |  | 15 LX... Y... RL 16 RND R... 16 LX... Y... R0 |
| G28 |  | Tükrözés | G28 X , (Y) , (XY) |
|  | CYCL DEF 8.0 |  | CYCL DEF 8.0 CYCL DEF 8.1 X, (Y), (XY) |
| G29 |  | Szerszám pozíciója a póluspont | G29 |
|  | CC |  | CC A G29 (CC) külön mondatba írandó |
| G30 |  | Munkadarab behatárolás (min. pont)grafikához | G30 G17 X... Y... Z... |
|  | BLK FORM 0.1 |  | BLK FORM 0.1 Z X... Y... Z... |
| G31 |  | munkadarab behatárolás (max. pont) grafikához | G31 G91 X... Y... Z... |
|  | BLK FORM 0.2 |  | BLK FORM 0.2 IX... IY... IZ... |
| G36 |  | Főorsó tájolás |  |
|  | CYCL DEF 13.0 |  | 5 CYCL DEF 13.0 6 CYCL DEF 13.1 ANGLE... |
| G37 |  | Kontúr geometria |  |
| G38 |  | Program stop |  |
| G39 |  |  |  |
| G40 |  | Élsugárkorrekció kikapcsolása Werkzeugkorrektur aufheben | G40 |
|  | R0 |  | R0 |
| G41 |  | Élsugárkorrekció kontúrtól balra Werkzeugbahnkorrektur linksSchneidenradiuskompensation links | G41 |
|  | RL |  | RL |
| G42 |  | Élsugárkorrekció kontúrtól jobbra Werkzeugbahnkorrektur rechts | G42 |
|  | RR |  | RR |
| G43 |  | Élsugárkorrekció kontúrig, merőlegesen ( ráállás a felület távolabbi oldalára ) | G43 |
|  | R+ |  | R+ |
| G44 |  | Élsugárkorrekció kontúrig, merőlegesen ( ráállás a felület közelebbi oldalára ) | G44 |
|  | R- |  | R- |
| G50 |  | Programvédelem | G50 |
|  | P |  | P |
| G54-G59 |  | Nullponteltolás Nullpunktverschiebungen |  |
| G53 |  | Növekményes nullponteltolás kikapcsolása Nullpunktverschiebung aufheben Ausschalten der inkrementalen Nullpunktverschieb. |  |
| G54 |  | Abszolút nullponteltolás Absolut Nullpunktverschiebung Nullpunkt setzen (global) | G54 X... Y... Törlése: G54 X0 Y0 Z0 vagy M2, M30 |
|  | CYCL DEF 7.0 |  | 5 CYCL DEF 7.0 6 CYCL DEF 7.1 X... 7 CYCL DEF 7.2 Y... |
| G55 |  | - “ - |  |
| G56 |  | - “ - |  |
| G57 |  | - “ - |  |
| G57 |  | Símítási ráhagyás Schlichtaufmaß |  |
| G58 |  | Abszolút nullponteltolás Absolut Nullpunktverschiebung |  |
| G59 |  | Növekményes nullponteltolás Inkremental Nullpunktverschiebung |  |
| G63 |  | Ausschalten des Geometrie-Rechensystems |  |
| G64 |  | Einschalten des Geometrie-Rechensystems |  |
| G70 |  | Zoll-Eingabesystem |  |
| G71 |  | Metrisches Eingabesystem | G71 |
|  | MM |  | 0 BEGIN PGM... MM |
| G72 |  | Nagyítás (kicsinyítés) | G72 F... Kikapcsolása: G72 F1 |
|  | CYCL DEF 11.0 | Nagyítás (kicsinyítés) | 5 CYCL DEF 11.0 6 CYCL DEF 11.1 SCL... Kikapcsolása: CYCL DEF 11.1 SCL 1 |
| G73 |  | Koordináta forgatás | G73 H... H: Elforgatási szög |
|  | CYCL DEF 10. | Koordináta forgatás | 5 CYCL DEF 10.0 6 CYCL DEF 10.1 ROT... ROT: Elforgatási szög a 0 pont körül |
| G74 |  | Horonymaró ciklus | G74 P01... P02... P03... P04.... P05... P06... P07 Pozicionálás a horony végére középvonalon cycl def előtt P01: biztonsági sík P02: horony mélysége P03: fogásmélység P04: mélyítő irányú előtolás P05: zseb hossza előjelhelyesen a pozicionálási helyzettől P06: horony szélessége P07: előtolás |
|  | CYCL DEF 3. |  | CYCL DEF 3.0 |
| G75 |  | Zsebmaró ciklus (ellenirányú marás) | G75 P01... P02... P03... P04... P05 X... P06 Y... P07... |
|  | CYCL DEF 4. |  | 3 CYCL DEF 4.0 4 CYCL DEF 4.1 ABST... 5 CYCL DEF 4.2 TIEFE... 6 CYCL DEF 4.3 ZUSTLG... F... (mélyítő) 7 CYCL DEF 4.4 X... 8 CYCL DEF 4.5 Y... 9 CYCL DEF 4.6 F... DR- 10 CYCL CALL |
| G76 |  | Zsebmaró ciklus (egyenirányú marás) | G76... |
|  | CYCL DEF 4. |  | 3 CYCL DEF 4.0 9 CYCL DEF 4.6 F... DR+ |
| G77 |  | Körzsebmaró ciklus (ellenirányú) | G77 P01... P02... P03... P04... P06... Pozicionálás a zseb középpontjára P01: biztonsági sík P02: horony mélysége P03: fogásmélység P04: mélyítő irányú előtolás P05: a zseb sugara P06: előtolás |
|  | CYCL DEF 5.0 |  | CYCL DEF 5.0 .... DR- |
| G78 |  | Körzsebmaró ciklus (egyenirányú) | G78 P01... P02... P03... P04... P05... P06... |
|  | CYCL DEF 5.0 |  | 3 CYCL DEF 5.0 4 CYCL DEF 5.1 ABST... 5 CYCL DEF 5.2 TIEFE... 6 CYCL DEF 54. ZUSTLG... F... (mélyítő) 7 CYCL DEF 5.4 RADIUS... 8 CYCL DEF 5.5 F... DR+ 9 CYCL CALL |
| G79 |  | Ciklushívás Aufruf des Arbeitszyklus | G79 |
|  | CYCL CALL |  | CYCL CALL |
| G81 |  | Fúróciklus Bohrzyklus |  |
| G83 |  | Mélyfúró ciklus Tiefbohrzyklus | G83 P01... P02... P03... P04... P05... P01: biztonsági sík P02: furat mélysége P03: egyszeri fúrásmélység P04: várakozási idő (másodperc) P05: előtolás |
|  | CYCL DEF 1.0 |  | CYCL DEF 1.0 ....... |
| G84 |  | Menetfúró ciklus Gewindebohzyklus | G84 P01... P02... P03 0 P04... P01: biztonsági sík P02: menet mélysége P03: várakozási idő: 0 !! P04: előtolás F = SxP S: fordulatszám P: menetemelkedés |
|  | CYCL DEF 2.0 |  | CYCL DEF 2.0 ....... |
| G90 |  | Abszolút méretmegadás Absolute Maßangaben Bezugsmaß-Programierung | ALAPHELYZET |
| G91 |  | Növekményes méretmegadás Inkrementale Maßangaben Kettenmaß-Programierung | G91 X... Y... Z... |
|  | I |  | IX .. IY... IZ... |
| G92 |  | Növekményes nullponteltolás Nullpunkt-Verschiebung inkremental |  |
| G93 |  | Abszolut nullponteltolás Nullpunkt-Verschiebung absolut |  |
| G94 |  | Előtolás mm/perc-ben |  |
| G95 |  | Előtolás mm/fordulat-ban |  |
| G98 |  | Programrész ismétlés | N15 G98 L12 ... N60 L12.2 N60: A15-ös mondat utáni programrészt ismétli kétszer |
|  | LBL |  | 15 LBL 12 ... 60 CALL LBL 12 REP 2 / 2 |
| G99 |  | Szerszám meghatározása | G99 T... L... R... T: Szerszám száma L: szerszám hosszkorrekció R: szerszám sugár |
|  | TOOL DEF |  | TOOL DEF... L... R... TOOL DEF... : Szerszám száma |
|  | CYCL DEF 6.0 | Nagyoló ciklus,belső felületek megmunkálásása | CYCL DEF 6.0 CYCL DEF 6.1 ABST... TIEFE... 5 CYCL DEF 6.2 ZUSTLG... F... (mélyítő) AUFM... 6 CYCL DEF 6.3 WINKEL... F... AUFM: Símítási ráhagyás WINKEL: A belső felület elhagyásának szöge |
|  | CYCL DEF 12.0 | Program hívás ciklussal | 3 CYCL DEF 12.0 PGM CALL 4 CYCL DEF 12.1 PGM... ... 7 CYCL CALL |
|  | CYCL DEF 14.0 | Kontúrmarás alprogramokkal, belső felületek megmunkálásása | 5 CYCL DEF 14.0 KONTUR 6 CYCL DEF 14.1 KONTURLABEL..../.../.../... 7 CYCL DEF 14.2 KONTURLABEL.../.../... |
|  | CYCL DEF 15.0 | Előfúrás,belső felületek megmunkálásása | 5 CYCL DEF 15.0 VORBOHREN 6 CYCL DEF 15.1 ABST... TIEFE... 7 CYCL DEF 15.2 ZUSTLG... F... AUFM... |
|  | CYCL DEF 16.0 | Kontúr marás,belső felületek megmunkálásása | 5 CYCL DEF 16.0 KONTÚR FRAESEN 6 CYCL DEF 16.1 ABST... TIEFE.... 7 CYCL DEF 16.2 ZUSTLG... F... DR- (DR+) |
| M00 |  | Leállítja a program futását, orsó állj, hűtés ki Programmlauf-Halt,spindel-Halt,kühlmittel-Aus | A mondat végén aktív |
|  | STOP | Programmierter Halt |  |
| M02x |  | Program vége, orsó állj, hűtés ki, vissza az 1. blokkra Rücksprung zu Satz 1 | A mondat végén aktív |
| M03x |  | Főorsó forgás jobbra ( az óra járásával megegyezően) Spindel-Ein im Uhrzeigersinn | A mondat elején aktív |
| M04x |  | Főorsó forgás balra (az óra járásával ellentétesen) Spindel-Ein im Gegenuhrzeigersinn | A mondat elején aktív |
| M05x |  | Főorsó forgás leállítás Spindel- Halt | A mondat végén aktív |
| M06x |  | Az előkészített szerszám becserélése,program állj,orsó leállítása Werkzeug -wechsel ,Programmlauf-Halt | A mondat végén aktív |
| M08x |  | Hűtőfolyadék bekapcsolása Kühlmittel- ein | A mondat elején aktív |
| M09x |  | Hűtőfolyadék kikapcsolása Kühlmittel- aus | A mondat végén aktív |
| M13 |  | Főorsó bekapcsolása (az óra járásával megegyezően ) , hűtőfolyadék bekapcsolása | A mondat elején aktív |
| M14 |  | Főorsó bekapcsolása (az óra járásával ellentétesen) , hűtőfolyadék bekapcsolása | A mondat elején aktív |
| M30 | N9999 %. G71 | Program vége, program elejére állás ( megegyezik az M 02-vel ) Programmende mit Rücksetzen | A mondat végén aktív |
|  | END PGM ..MM |  |  |
| M89 |  | Változtatható segédfunkció, vagy Ciklus hívása, modul ( a gép paramétereitől függ ) | A mondat elején aktív A mondat végén aktív |
| M90 |  | Állandó előtolás a saroknál | A mondat elején aktív |
| M91 |  | -a pozícionáló mondatban- A referencia pont a munkadarab koordináta rendszerének nullpontja | A mondat elején aktív |
| M92 |  | -a pozícionáló mondatban- A munkadarab nullpontot a gép paraméterrel helyettesíti (pl. szerszámcsere pozíció ) | A mondat elején aktív |
| M93 |  | M funkció - fenntartva a HEIDENHAIN - nek | A mondat elején aktív |
| M94 |  | A forgóasztal elfordulási szögének kijelzését 360 foknál kisebbre váltja | A mondat elején aktív |
| M95 |  | Módosított megközelítése a belső saroknak | A mondat végén aktív |
| M96 |  | Módosított megközelítése a külső saroknak | A mondat végén aktív |
| M97 |  | Kontúr metszéspont kompenzálása a külső sarkon | A mondat végén aktív |
| M98 |  | Kontúr kompenzálás vége | A mondat végén aktív |
| M99 |  | Ciklus hívása | A mondat végén aktív |
| F... |  | Előtolási sebesség Vorschub |  |
| S... |  | Fordulatszám Spindeldrehzahl |  |
| T... |  | Szerszámcsere, szerszámszám Werkzeugaufruf |  |
|  | TOOL CALL |  |  |
| L... |  | Alprogram száma Unterprogrammanfang, Unterprogramname |  |
|  | LBL... |  |  |
| N... |  | Mondatszám Satznummer |  |