# StepdirToPwm konverter

A konverter a Z tengely pozíciója alapján állítja elő a lézer teljesítményét vezérlő PWM jelet.

A tápfeszültségnek 7,5 és 15V közötti egyenfeszültséget igényel.

A paramétereket a soros adapterrel összekötött PC-n lehet lekérdezni és beállítani. A PC-n el kell indítani a HyperTerminal programot, és beállítani 115200 baud, no-parity és 1 stop bit-re.

A Z tengely mozgását nem milliméterben, hanem step impulzusokban értelmezi. A paramétereknél a Mach-ban beállított Step/mm értékkel kell megszorozni a mm-ben kifejezett pozíciót. Az induláskor a „p” paraméterrel adjuk meg a Z aktuális értékét. Ezek után a konverter innen fogja követni a Z tengely mozgását.

A paraméterek:

| S | A konverter paraméter értékek lekérdezése |
| --- | --- |
| f | A pwm frekvencájának beállítás Hz-ben (2000 – 35000 között) |
| m | A pwm maximális kitöltési tényezője (1 – 100%) |
| t | Bekapcsolási küszöb, ami felett az L-ON kimenet bekapcsolja a lézert (0-100%) |
| z | A 0% kitöltési tényezőhöz tarozó Z pozíció |
| Z | A m% kitöltési tényezőhöz tartozó Z pozíció |
| p | Aktuális pozíció beadása tesztelés céljából (step) |