A legújabb „CNC” gép, építésem.

Ez egy, számítógép-vezérlésű, két szórópisztollyal dolgozó flokkoló gép. Ami, működésében, felfogható akár festő automatának is.  Teljesen zárt szekrényű gép. Így kiküszöböli a flokkoló szőr kijutását a környezetbe. De, követhető, a munkafolyamat.

A gép, működése teljesen automatikus, kivéve a munkadarab be, és kirakása.

A működtetéshez szükséges számítógépes vezérlőprogramot is én írtam. Ami, teljesen rugalmasan hozzáigazítható az adott munkadarabhoz. (Jelenleg, egy neves autógyár autójának belső alkatrésze van benne.)

Munka közben, nem kell a számítógépet kezelni. Csak kezdéskor elindítani. Ezután, a monitor akár, ki is kapcsolható. A flokkológép vezérlődobozán lévő egyetlen gombbal kezelhető a folyamat.

Ezért, minden képzetség, és számítógép ismerete nélkül lehet vele dolgozni.

Megoldottam, az alkatrész érintése nélküli be, és kirakást. Valamint, egyben a szárítóállványra kerülését is az alkatrésznek.

Nagy előnye lesz az eddigi kézzel, manuálisan való flokkolással szemben, hogy egyenletes minőségben, zárt térben, és termelékenység növelésével fog dolgozni. Függetlenül, a munkát végző ember ügyességétől, vagy ügyetlenségétől.

Jelenleg, a flokkolás, szinte mindenhol nagyobbrészt, manuálisan történik. Tudomásunk szerint, Magyarországon, ez az első automata flokkoló.

Az interneten sincs érdemleges információ. Ezért, mindent ki kellett találni egyedileg.

A jelenlegi flokkolandó alkatrész eléggé zeg-zugos. És két dimenzióban kell flokkolni. Ezért elengedhetetlen volt, a két szórópisztoly betervezése. Így, bonyolult alkatrészek is flokkolhatók vele egy menetben.

Elérhetőségem itt: http://tukorgravirozo.hu/

http://www.cnctar.hunbay.com/Daniba/Flokkol%f3%20automatta%20g%e9p%20%e9p%edt%e9s/Flokkol%f3%20g%e9p%201%20.jpg

http://www.cnctar.hunbay.com/Daniba/Flokkol%f3%20automatta%20g%e9p%20%e9p%edt%e9s/Flokkol%f3%20g%e9p%202%20.jpg