SINUMERIK

PROGRAMPARANCSAI

| KÓD | KÓD JELENTÉSE | SINUMERIK |  | MONDAT FORMÁTUM, MEGJEGYZÉSEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3 | 810M | MONDAT |
|  |  | MARÓ | ESZTERGA |  |
| % | Programazonosító | x | x | %0-9999 MAX 4 karakter |
| LF | Mondat vége | x | x |  |
| : | Fõmondat |  | x |  |
| N | Mondatszám | x | x |  |
| /: | Kihagyható fõmondat |  | x |  |
| /N | Kihagyható mellékmondat | x | x |  |
| D | Szerszámkorrekció /szerszám geometria adatok és korrekció adatok/ |  | x | 1 - 99 ig |
| T | Szerszámváltás / Pld. T1 D1/ | x | x | 1-2. karakter : Revolverfej pozició 3-4. karakter: Szerszámkorrekció száma ( max. 32 ) |
| TO | Szerszámkorrekció |  |  |  |
| L | Alprogram | x |  | 1-3. karakter: Alprogram száma 4-5. karakter: Ismétlések száma |
|  |  |  | x | 1 - 999 ig |
| A | Felület hajlásszöge | x |  | 0 - 359,99999 fok között |
| B | Lekerekítés Letörés Sarok | xxx |  | B B- B0 |
| I | Interpolációs segédadat | x |  | A kör kezdõpontja és a középpont közötti távolság X irányú elõjelhelyes vetülete |
| K | Interpolációs segédadat | x |  | A kör kezdõpontja és a középpont közötti távolság Z irányú elõjelhelyes vetülete |
| R | Paraméter | x |  | R00 - R99 |
| S | Fordulatszám Fordulatszám korlátozása Állandó vágósebesség | xxx |  | 1/min 1/min m/min |
| F | Elõtolás | x |  | mm/min mm/fordulat ( 0.001 - 50.000 mm/ford között ) |
| H |  | x |  |  |
| @ | Ugrási utasítás | x | x | 00 - ff -ig |
| = | Elválasztójel |  | x | Szükséges a cimbõvítéseknél |
| G0 | Elmozdulás gyorsmenetben Eilgang | x |  | G0 G90 ( abszolút elmozdulás ) G0 G91 ( növekményes elmozdulás ) |
|  |  |  | x | G0 G90 ( abszolút elmozdulás ) G0 G91 ( növekményes elmozd.) |
| G1 | Egyenes interpoláció elõtolással Lineare Bewegung ( Bekapcsolási állapot ) | x |  | G1 G90 G... X... Z... F... ( abszolút ) G1 G91 G... X... Z... F... ( növekményes ) |
|  |  |  | x | G1 G90 X... Y... Z... F... ( abszolút elmozd.) G1 G91 X... Y... Z... F... ( növekményes ) |
| G2 | Körinterpoláció ( OMJM ) Kreisbewegung im Uhrzeigersinn | x |  | G2 X... Z ... I... K... |
| G2 | Körinterpoláció ( OMJM ) Kreisbewegung im Uhrzeigersinn |  |  | G2 G90 G... X... Z... U... ( abszolút ) G2 G90 G... X... Z... I... K... ( abszolút ) G2 G91 G... X... Z... U... ( növekményes ) G2 G91 G... X... Z... I... K... ( növekményes ) X, Z, A körív végpontjának koordináta értékei U Rádiusz +U kisebb vagy egyenlõ 180 fokkal - U nagyobb mint 180 fok I: Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont X- irányú távolsága K: Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont Z- irányú távolsága |
|  |  |  | x | G2 G90 U... / abszolút / G2 G91 I... J... K... / növekményes / A sík kiválasztására vigyázni kell J Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont Y- irányú távolsága A teljes köröket I, J, K- val kell programozni. |
| G3 | Körinterpoláció ( OMJE ) Kreisbewegung im Gegenuhrzeigersinn | x |  | G3 G90 G... X... Z... U... ( abszolút ) G3 G90 G... X... Z... I... K... ( abszolút ) G3 G91 G... X... Z... U... (növekményes) G3 G91 G... X... Z... I... K... ( növekményes ) X, Z, : A körív végpontjának koordináta értékei U Rádiusz +U kisebb vagy egyenlõ 180 fokkal -U nagyobb mint 180 fok I: Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont X- irányú távolsága K: Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont Z- irányú távolsága |
|  |  |  | x | G3 G90 U... G3 G91 I... J... K... A sík kiválasztására ügyelni kell J Növekményes körközéppont, a startpozició és a körközéppont Y-irányú távolsága A teljes köröket I, J, K-val kell programozni |
| G2/G3 | Spirál programozása Helical CW ( G2 ) Helical CCW ( G3 ) |  | x | G2 X... Y... Z... I... J... F... G3 X... Y... Z... I... J... F... |
| G4 | Várakozási idõ ( külön mondatba írandó, mondatonként hatásos ) Dwell |  |  | G4 F... ( F másodpercben ) G4 X... ( X ezred másodpercben ) |
|  |  |  | x | G4 F... ( F másodpercben ) G4 X... ( X ezred másodpercben ) |
| G9 | Pontos méretre állás ( egy mondatra érvényes ) Exact stop check |  | x | G9 G1 X... Y... ( X - Y sík ) G9 G2 X... Y... I... J... G9 G3 X... Y... I... J... G9 G1 X... Z... ( X - Z sík ) G9 G2 X... Z... I... K... G9 G3 X... Z... I... K... G9 G1 Y... Z... ( Y - Z sík ) G9 G2 Y... Z... I... J... G9 G3 Y... Z... I... J... |
| G10 | Polárkoordinátaprogramozás gyorsjárattal |  | x | G10 X... Y... U... A... X,Y,: középpont a polárkoordinátarendszerben U: rádiusz A: szög Mindig az elõször programozott pozitív tengelyre vonatkozik |
| G11 | Polárkoordinátaprogramozás elõtolással |  | x | G11 X... Y... U... A... F... X,Y,: középpont a polárkoordinátarendszerben U: rádiusz A: szög Mindig az elõször programozott pozitív tengelyre vonatkozik F: elõtolás |
| G16 | Szabad sikmegválasztás |  | x | G16 Y... X... Az elõször programozott tengely a bázistengely A szög mindig a bázistengelyre vonatkozik |
| G17 | Sík kiválasztása X-Y ( öröklõdik ) |  | x | G17 X-Y sík kiválasztása |
| G18 | Sík kiválasztása X-Z ( öröklõdik ) |  | x | G18 X-Z sík kiválasztása |
| G19 | Sík kiválasztása Y-Z ( öröklõdik ) |  | x | G19 Y-Z sík kiválasztása |
| G33 | Menetmetszés |  | x | G33 Z... K... A menetemelkedés az I,J,K cimek alatt kell beadni elõjel nélkül |
| G34 | Menetmetszés (emelkedés növekvõ) |  | x | G34 Z... K...F... K: kezdeti emelkedés F :emelkedésváltozás bekezdésenként M37 alkalmazása nem megengedett |
| G35 | Menetmetszés (emelkedés csökkenõ) |  | x | G35 Z...K...F... M37 alkalmazása nem megengedett |
| G40 | Csúcssugárkorrekció kikapcsolása | x |  |  |
| G40 | Marósugárkorrekció kikapcsolása |  | x | G40 X... |
| G41 | Csúcssugárkorrekció kontúrtól balra | x |  |  |
| G41 | Marósugárkorrekció kontúrtól balra |  | x | G41 G... G... D... X... Y... D: marósugárkorrekció tár száma |
| G42 | Csúcssugárkorrekció kontúrtól jobbra | x |  |  |
| G42 | Marósugárkorrekció kontúrtól jobbra |  | x | G42 G... G... D... X... Y... |
| G43 | Szerszám-hosszkorrekció pozitiv |  | x | G43 Z... D... Hosszkorrekció leválasztása csak D0-val lehetséges |
| G44 | Szerszám-hosszkorrekció negativ |  | x | G43 Z... D... Hosszkorrekció leválasztása csak D0-val lehetséges |
| G53 | Nullponteltolás törlése |  | x | G53 X... Y... |
| G54-57 | Beállítható nullponteltolás |  | x | G54 X... Y... Z... |
| G58-59 | Programozható tetszöleges nullponteltolás |  | x | G59 Y... megválasztás G59 Y0 visszaválasztás |
| G60 | Pontosságtartás |  | x | G60 G60 öntartó és G64-gyel vagy G63-mal szüntethetõ meg |
| G63 | Menetfúrás jeladó nélkül |  | x | G63 G1 S... F... S: orsófordulatszám F: elõtolás Az override nem hatásos A G63-t G60-nal lehet megszüntetni |
| G64 | Pályavezérlési üzemmód |  | x | G64 |
| G70 | Méretmegadás coll-ban |  | x | G70 |
| G71 | Méretmegadás mm-ben |  | x | G71 |
| G80 | G81-G89 furóciklusok törlése |  | x | G80 Z... |
| G81L81 | Központfúrás |  | x | G81 R2 = R3= R11= R2: referenciasík ·(abszolút) R3: fúrásmélység (abszolút) R11: fúrási tengely L81 P1 R2 = |
| G82 | Síksüllyesztés L82 automatikus lehívása |  | x | G82 R2= R3= R4= R10= R11= R4: várakozási idõ a fúrásmélységben (forgácstörés) R10: visszahúzási sík |
| G83 | Mélyfuratkészités L83 automatikus lehívása |  | x | G83 R0 = R1= %2 = R3 = R0: várakozási idõ a kezdõpontnál R1: elsõ fúrás mélysége (növekményes); elõjel nélkül kell beadni L83 R4 = R5 = %10 = R11 = R5: degresszióérték beadása elõjel nélkül |
| G84 | Menetfúrás jeladóval L84 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G84 R2 = R3 = R6 = R7 = R2: referenciasík ·(abszolút) R3: fúrásmélység (abszolút) R6: orsófordulat megfordítása R7: visszatérés a régi orsófordulat irányhoz L84 R9 = R11 = R9: menetemelkedés R11: fúrási tengely |
| G85 | Kifúrás 1 L85 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G85 R2 = R3 = R10 = R10: visszavonási sík L85 R11 = |
| G86 | Kifúrás 2 L86 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G86 R2 = R3 = R4 = R7 = R4: várakozási idõ a fúrási mélységen (forgácstörés) L86 R10 = R11 = |
| G87 | Kifúrás 3 L87 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G87 R2 = R3 = R7 = L87 R11= |
| G88 | Kifúrás 4 L88 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G88 %2 = R3 = R4 = R7 = L88 R11 = |
| G89 | Kifúrás 5 L89 automatikus lehívása (alprogram) |  | x | G89 %2 = R3 = R4 = R11 = L89 R2 = R3 = R4 = |
| G90 | Abszolút méretmegadás |  | x | G90 |
| G91 | Növekményes méretmegadás |  | x | G91 |
| G92 | Orsó fordulatszám korlátozás |  | x | G92 S... |
| G94 | Elõtolás mm / perc-ben |  | x | G94 F... |
| G95 | Elõtolás m / ford-ban |  | x | G95 F... |
| M00 | Programozott stop (feltétlen) |  | x | M00 |
| M01 | Programozott stop (feltételes) |  | x | M01 |
| M02 | Programvég |  | x | M02 |
| M03 | Orsófordulat jobb |  | x | M03 |
| M04 | Orsófordulat bal |  | x | M04 |
| M05 | Orsó stop |  | x | M05 |
| M08 | Hûtõfolyadékszivattyú be |  | x | M08 |
| M09 | Hûtõfolyadékszivattyú ki |  | x | M09 |
| M17 | Alprogramvég |  | x | M17 |
| M19 | Tájolt orsó stop |  | x | M19 S... S: szög programozása fokban |
| M30 | Programvég |  | x | M30 |
| T | Szerszámparancs |  | x | T XXXX |
| S | Szó |  | x | S... -orsófordulatszám kulcsszámokban -orsófordulatszám 1 / perc-ben vagy 0.1 1 / perc-ben -orsó-stop fok-ban,távolság az érzékelõ-adó nullajelétõl |
| H | Segédfunkciók |  | x | H.... H címen maximum négy szám programozható |
| R | Paraméterek |  | x | R 0 - R99 R100 - R199 háttérparaméterek Egy paramétersorban maximálisan 10 paraméter kapcsolása lehetséges |
| L90 | Menetfúrás (jeladó nélküli gépekhez) Alprogram |  | x | L90 P1 R2 = R3 = R6 = R7 = R11= P1: az alprogram átfutásainak száma R2: referencia sík R3: fúrási mélység R6: orsófordulat irány megfordítás R7 :visszatérés a régi orsó forgásirányhoz R11: fúrási tengely |
| L900 | Fúrási lyukkép |  | x | L900 P1 R11 = R22 = R 23= R24 = R25 = R26 = R27 = R28 R11 : fúrási tengely (X=1, Y=2, Z=3, 4=4 ) R22 , R23 : a lyukkép MP-középpontja ,a munkadarab nullpontjára vonatkoztatva R24 : Rádiusz R25 : kezdeti szög / a vízszintes tengelyre vonatkoztatva / R26 : továbbkapcsolási szög; 0 kerül megadásra, ha a fu- ratok száma 360 fokon kerül felosztásra R27 : furatok száma R28 : a kívánt fúrási ciklus száma ( L 81-L 89 ) |
| L901 | Horony marás |  | x | L901 R1 = R2 = R3 = R11 = R12 = R13 = R22 = R23 = R24 = R25 = R26 = R27 = R1: fogásmélység (növekményes, elõjel nélkûl ) R2 : referenciasík ( abszolút ) R3 : horonymélység R11 : fogásvételi tengely ( X = 1, Y = 2, Z = 3, 4. = 4 ) R12 : horonyszélesség R13 : horonyhossz R22 , R23 : marókép középpont MP a munkadarab null- pontra vonatkoztatva R24 : Rádiusz ( MP - szakasz a horonyélig ) R25 : kezdeti szög ( vízszintes tengelyre vonatkozik ) R26 : továbbkapcsolási szög R27 : hornyok száma |