A Startvert- iC5 frekvenciaváltó

„Nemzetközi szabványoknak megfelelő iC5, felhasználói igényekhez igazodva széles körben kiszolgálja a legkülönfélébb alkalmazásokat.”

- Modbus kommunikáció

- PID vezérlés

- „Érzékelő nélküli vektorvezérlés”

- A motor paramétereinek automatikus beállítása

Tartalom:

Jellemzők				  2. oldal

Típus kiválasztás 			  3. oldal

Műszaki leírás			  4. oldal

Bekötés				  5. oldal

Csatlakozó kiosztás		  6. oldal

Billentyűzet				  6. oldal

### Program paraméterek		  7. oldal

Program paraméterek leírása	  9. oldal

Ellenőrzés és hibakeresés	13. oldal

A frekvenciaváltó bekötése	16. oldal

Jellemzők:

- „Érzékelő nélküli vektorvezérlés”

Az iC5 „érzékelő nélküli vektorvezérlési” algoritmust alkalmaz, mely tökéletesíti nem csak a nyomaték karakterisztikát, de a sebesség vezérlehetőségét is, bizonytalan állapotokban és gyorsan változó nyomatékok esetén is.

- Automatikus beállítás

Az automatikus beállítási funkció az iC5-ben lehetővé teszi a motor tényezőinek automatikus beállítását, ezáltal elkerülhető a helytelen üzembe helyezés (programozás) problémái, melyek főként alacsony sebességű változó nyomatékok és kis nyomatékok esetén léphet fel.

Nehézkes motor konstansok mérése ( Hibás felhasználói paraméterek beállítása ( Kis nyomaték igény alacsony sebesség értéknél ( Kis sebesség változó nyomaték esetén ( Szakszerűtlen beállítás

Jelleggörbe

Felhasználásnak megfelelő beállítások ( Nyomaték szükséglet tökéletes kielégítése kis sebességeknél is ( Motor karakterisztika automatikus beállításai ( Optimális motorvezérlés

- PNP és NPN átkapcsolható kettős jel fogadása

Az iC5 vezérelhető külső PNP és NPN jelekkel. Az iC5 saját 24 VDC kimenete mellett ezeket a vezérlőjeleket a technológia vagy egy PLC szolgáltathatja.

- Kommunikációs interfész, ModBus-RTU

Az iC5 el van látva a legelterjedtebb kommunikációs interfésszel, a ModBus-RTU-val, mely távoli vezérlést teszi lehetővé, PLC-k vagy más eszközök által.

- Programozható PID folyamatvezérlés

Az iC5-be épített PID folyamatvezérléssel gyors sebesség korrekció érhető el a hőmérséklet, nyomás stb. szabályozásának oszcillációja és érték túlfutása nélkül.

Típus kiválasztás:

Motor teljesítmény				220V, 1 fázis

0,4 	kW 	(0,5 HP)				SV004iC5-1

0,75	kW 	(1HP)				SV008iC5-1

1,5 	kW 	(2HP)				SV015iC5-1

2,2 	kW	(3HP)				SV022iC5-1

EMI szűrő opcionális

Bemenő feszültség

| SV | 004 | IC5 | 1 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## LG Startver drive

Motor teljesítmény

(004: 0,4kW~022: 2,2kW)

Sorozat név

SV004iC5-1		            LG inverter model száma

INPUT 200~230V         1 phase	      Bemenet: feszültség, áram,

5,5 A			50/60Hz                            frekvencia és fázis

OUTPUT 0~INPUT V  1 phase		       Kimenet: feszültség, áram

2,5 A                    0,1~400Hz                     FLA, frekvencia, fázis

0,5HP/0,4kW

Vonalkód és sorozatszám

0010222100155

Műszaki leírás 200-230V osztály:

| Inverter típus | SV004iC5-1 | SV008iC5-1 | SV015iC5-1 | SV022iC5-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor Teljesítmény | HP | 0,5 | 1 | 2 | 3 |
|  | KW | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Kimeneti Karakterisztika | kVA | 0,95 | 1,9 | 3 | 4,5 |
|  | FLA(A) | 2,5 | 5 | 8 | 12 |
|  | Feszültség | 1 fázis, 200-230V |
|  | Frekvencia | 0-400Hz |
| Bemeneti Karakterisztika | Feszültség | 1 fázis, 200-230V (+-10%) |
|  | Frekvencia | 50-60Hz (+-5%) |

| Vezérlés | Vezérlési üzemmód | V/F vezérlés, Szenzormentes vektorvezérlés |
| --- | --- | --- |
|  | Frekvencia felbontás | Digitális jel: 0,01 Hz; analóg esetén: 0,06 Hz/ 60Hz |
|  | Frekvencia pontosság | Digitális jel: 0,01% max. kimeneti frekv. analóg jel: 0,1% max. kimeneti frekv. |
|  | V/F görbe | Lineáris, négyzetes minta, felhasználó által definiált |
|  | Túlterhelés telj. | 150% 1 percig a névleges áramnál; 200%, 30 sec (inverz karakterisztika) |
|  | Nyomaték boost | kézi nyomatékszabályozás (0-15%), automatikus nyomatékszabályozás |
| Üzemmód | Bemeneti jel | Üzemmód | billentyűzet / terminál / kommunikációs üzemmód |
|  |  | Frekvencia beállítás | analóg: 0-10V/ 4-20mA digitális: billentyűzet kommunikációs: RS-485 |
|  |  | Indító jel | Előre / hátra |
|  |  | Multi-step | Maximálisan 8 beállítható sebesség, a multifunkciós bemenetek használatával |
|  |  | Multi-step Gyors./lassítás | 0-6000 sec, max 8 féle beállítás, a multifunkciós bemenetek használatával. Gyorsítási/lassítási görbék: lineáris, U minta, S minta |
|  |  | Vész stop | Az inverter kimenetének megszakítása |
|  |  | Jog | „jog” üzemmód, léptetési frekvencia alapjel |
|  |  | Hiba nullázás | hiba esetén egy védelmi funkciót aktivál |
|  | Kimeneti jel | Üzem állapot | Frekvenciaszint detektálás, túlterhelés vészjelzés, leválasztás, túlfeszültség, feszültség hiány, túlmelegedés, futás, stop, állandó sebesség, sebesség keresés |
|  |  | Hiba kimenet | relés vagy nyitott kollektoros |
|  |  | Kijelzés | Frekvencia, kimeneti áram, - feszültség, DC feszültség (kimeneti feszültség 0-10V) |
| Üzemi funkció |  | DC fékezés, frekvencia korlát, frekvencia ugrás, másod funkció, szlip kompenzáció, ellenkező forgásirány védelem, auto újraindítás, túlterhelés védelem |
| Védelmi funkciók | Motor védelem | Túlfeszültség, feszültség hiány, túláram, túlmelegedés, be/kimeneti fázis kimaradás, termikus túlterhelés védelem, komm. hiba, alacsony sebesség, hardver hiba. |
|  | Inverter védelem | Védelmi funkciók, túlterhelés riasztás |
|  | Pillanatnyi fázis kimaradás | 15msec< akkor folyamatos működés, 15 msec> akkor automatikus újraindítási lehetőség |
| Kijelzés, billentyűzet | Működési információk | Kimeneti frekvencia, - áram, - feszültség, frekvencia érték, üzemi sebesség, DC fesz |
|  | Hiba információ | Hiba kijelzés a védelmi funkció aktiválódásakor, visszamenőleg 5 hiba tárolása |
| Környezeti feltételek | Környezeti hőmérséklet | -10Cº-40Cº |
|  | Tárolási hőmérséklet | -20Cº-65Cº |
|  | Páratartalom | 90% RH max. (lecsapódás mentesen) |
|  | Rezgésállóság | 5,9 m/sec² (0,6g) alatt |
|  | Terepi viszonyok | Korroziv gáz, éghető gáz, illetve poros környezettől mentesen |
|  | Nyomás | 70~106k Pa |

| L1 | L2 | P | P1 | N | U | V | W | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fő áramkör bekötése:

| Csatlakozó | Jel | MEGJEGYZÉS |
| --- | --- | --- |
| L1 | 1 fázisú AC bemenet | AC feszültség bemenet,1 fázis 200-230 VAC |
| L2 |  |  |
| P1, N | Fékező egység | Fékező egység csatlakozói |
| U | Inverter kimenet | 3 fázisú kimeneti csatlakozás a motorhoz |
| V |  |  |
| W |  |  |
| P, P1 | DC fojtótekercs | DC fojtótekercs csatlakozói |
| G | föld | földpont csatlakozója (fém váz) |

|  |  |  | P4 | P5 | VR | V1 | CM | I | AM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30A | 30B | 30C | MO | EXTG | P24 | P1 | P2 | CM | P3 |

Vezérlő áramkör bekötése:

| Típus | Szimbólum | Megnevezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemeneti jel | P1, P2, P3 P4, P5 | Multifunkciós bemenet | Multifunkciós bemenetként használhatók, a gyári beállítás P1=FX előre; P2=RX hátra; P3=BX vészleállás; P4=JOG; P5=RST hiba |
|  | P24 | PNP DC24V kimenet | PNP módban használható 24V feszültség kimenet |
|  | VR | Frekvencia beállítás táp | Analóg frekvencia vez. feszültség kimenet +12V 10mA |
|  | VI | Frekvencia beáll. feszültség jellel | Frekvencia beáll. fesz. jellel 0~10V, bemeneti ellenállás 20k( |
|  | I | Frekvencia beáll. áram jellel | Frekvencia beállítás áram jellel 4~20mA, bemeneti ell. 250( |
|  | RST | Hiba nullázás | Jel hatására megszakítja védelmi funkciókat ha előtte a védelmi áramkörök aktiválva voltak. |
|  | CM | Közös pont | Bemeneti csatlakozók közös pontja (AM kimeneté is) |
| kimeneti jel | AM-CM | Kijelzés | Frekvencia, áram, feszültség, DC feszültség kimenet. Gyári beállítás: kimeneti frekvencia. Max. kimeneti feszültség=0~12V, áram=10mA |
|  | 30A, 30C, 30B | Multifunkciós kimenet relé és nyitott kollektoros kimenet | Védelmi funkciók működésekor aktiválódik. Multifunkciós relé: max. AC250V/1A, DC30V/1A Nyitott kollektoros kimenet: max. DC24V 50mA |

Billentyűzet:

| Billentyű | funkció | megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| RUN | Futás billentyű | Az egységen található |
| STOP/RESET | Stop/reset billentyű | STOP üzem vagy RESET használata hiba esetén |
| ( | Program/nyugtázás | Program paraméterek közötti váltás és azok elmentése |
| Nyomógomb (szint növelés) | Frekvencia | Frekvencia változtatás |
| NPN / PNP | Választás | NPN és PNP jelek fogadásának kiválasztása |
| ( | Fel irány | Paraméter érték növelése |
| ( | Le irány | Paraméter érték csökkentése |
| ( | Balra irány | Kurzor mozgatás balra |
| ( | Jobbra irány | Kurzor mozgatás jobbra |

Program paraméterek:

| Csoport név | Megjegyzés |
| --- | --- |
| Motor hajtás paraméterek | Alap paraméterek, frekvencia parancsok, gyorsítás / lassítási idő stb. |
| Funkció csoport 1 | Üzemi paraméterek, max. frekvencia, nyomaték boost, kimeneti frekvencia, feszültség stb. |
| Funkció csoport 2 | felhasználói paraméterek, frekvencia ugrás, frekvencia korlát, PID üzemmód stb. |
| Bemenet / kimenet csoport | Multifunkciós csatlakozó és működési paraméterek beállítása |

| Hajtás paraméterek | Funkció 1. paraméterek | Funkció 2. paraméterek | Bemeneti/kimeneti paraméterek |
| --- | --- | --- | --- |

A paraméter csoportok közötti léptetésnél a paramétercsoport első kódja jelenik meg.

| Léptetés a jobboldali nyomógombbal | Lépetés a baloldali nyomógombbal |
| --- | --- |

(1) A hajtás paraméterek első kódja, a frekvencia parancs fog megjelenni a kijelzőn. Az érték változtatható, a gyári beállítás 0,0.

#### A hajtás paraméterek léptetése:

|  | 1 | 0.0 | Az első kód a „0.0” jelenik meg. A (gombot egyszer megnyomva a következő kódra ugrik. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0.0 | A második kód az „ACC” jelenik meg. A ( gombot megnyomva a következő kódra ugrik. |
|  | 3 | 0.00 | A harmadik kód a „dEC” jelenik meg. A ( gombot megnyomva a következő kódra ugrik. |
|  | 4 | 0.05 | Az utolsó kódként a „drC” jelenik meg. A (gombot segítségével visszatér az első kódra. |
|  | 5 | 0.05 | Ellentétes mozgatással(a sorrend megfordul. |

#### A hajtásparaméter csoport frekvencia parancsának beállítása

A frekvencia parancs változtatása gyári 0,0 beállított értékről 30,05 Hz-re.

| 1 | 0.0 | Az első kód a „0.0” jelenik meg. Az (() ENTER billentyű benyomásával változtathatóvá válik az érték. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | A tizedes helyen lévő számjegy értéke változtatható. A(billentyű benyomásával tovább léptethető a következő számra. |
| 3 | 0.00 | A második tizedes helyen lévő számjegy értéke változtatható. A ( billentyű benyomásával növelhető az érték (5-ig növelje). |
| 4 | 0.05 | A(billentyű benyomásával visszaléptethető a kurzor. |
| 5 | 0.05 | Jelenleg a baloldali szám a tizedes érték változtatható. A(billentyű ismételt benyomásával balra léptethető a kurzor. |
| 6 | 0.05 | A(billentyű ismételt benyomásával balra léptethető a kurzor. |
| 7 | 00.0 | látható a kijelzőn, de a beállított aktuális érték mégis 0,05. A(billentyű háromszori benyomásával növelhető az érték. |
| 8 | 30.0 | Az (() ENTER billentyű megnyomásával nyugtázható. 30.00 villogással jelzi a nyugtázást. Az (() ENTER billentyű megnyomásával megáll a villogás. |
| 9 | 30.0 | A 30.05 Hz frekvencia parancs tárolva van. |

Megjegyzés: (1) billentyűzet LCD kijelzője csak 3 számjegy kijelzésére képes.

A((billentyűk használatával látható a teljes paraméter érték.

(2) A paraméter törlése a 30.0 villogásakor a(vagy(billentyűk

megnyomásával történik a fent látható 8. műveleti pontban.

Program paraméterek magyarázata

1. Motor hajtás paraméter csoport:

| Kijelzés | Megjegyzés | Paraméter határok | Gyári beállítás | Futás alatt vált. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | Kimeneti frekvencia (futás alatt) | 0 - max. frekvencia (Hz) | 0.00 | Igen |
| ACC | Gyorsítási idő | 0-6000 sec | 5 | Igen |
| DEC | Lassítási idő | 0-6000 sec | 10 | Igen |
| Drv | Vezérlő mód | 0 (billentyű)-ről 1 (Fx/Rx –1) Fx és Rx az STOP 2 (Fx/Rx-2) Fx és Rx az RX 3 (ModBus-RTU) | 1 | - |
| Frq | frekvencia beállítási mód | 0 (billentyű-1)-ről 1 (billentyű -2)-ről 2 forgató gomb 3 (V1) 4 (I) 5 forgató gomb + I 6 (V1+I) 7 forgató gomb + V1 8 (ModBus-RTU) | 0 | Nem |
| St1 | Frekvencia alapjel 1 | 0 - max. frekvencia (Hz) | 10.00 Hz | Igen |
| St2 | Frekvencia alapjel 2 | 0 - max. frekvencia (Hz) | 20.00 Hz | Igen |
| St3 | Frekvencia alapjel 3 (St1 és ST2 együtt) | 0 - max. frekvencia (Hz) | 30.00 Hz | Igen |
| Cur | Kimeneti áram | *(A) | * | * |
| RPM | Motor fordulatszám | *(rpm) | * | * |
| DCL | DC link feszültség | *(V) | * | * |
| vOL,POr,EOr | kijelzési mód választás | H73-as paraméter szerint | * | * |
| nOn | hiba kijelzés | - | nOn | - |
| drC | motor irány választás | F (előre) R (hátra) | F | Igen |
| FU1 | FU1 paraméter csoport választás |  | * | Igen |
| FU2 | FU2 paraméter csoport választás |  | * | Igen |
| I/O | I/O paraméter csoport választás |  | * | Igen |
| 2. Funkció csoport 1 (FU1) |
| FO | Ugró kód | 1 – 60 | 1 | Igen |
| F1 | Futásblokkolás | 0 Előre hátra engedélyezés 1 Előre futás blokkolás 2 Hátra futás blokkolás | 0 | Nem |
| F2 | Gyorsítási jelleggörbe | 0 lineáris 1 S-görbe | 0 | Nem |
| F3 | Lassítási jelleggörbe | 0 lineáris 1 S-görbe | 0 | Nem |
| F4 | Stop mód | 0 lassítva 1 DC fékezéssel F8 – F11-ig 2 szabad kifutás | 0 | Nem |
| F8 | DC fékezési frekvencia | F23 – 60Hz | 5.00 Hz | Nem |
| F9 | DC fékezési idő késlelt. F11 ideig tartva | 0 – 60 sec | 0.1 sec | Nem |
| F10 | DC fékező feszültség | 0 – 200 % | 50% | Nem |
| F11 | DC folyamatos fékezési idő F9-el késleltet | 0 – 60 sec | 1.0 sec | Nem |
| F12 | Bekapcsolás DC fékezési feszültséggel | 0 – 200% | 50% | Nem |
| F13 | Bekapcsolási DC fékezési idő | 0 – 60 sec | 0.0 sec | Nem |
| F14 | Motor gerjesztési idő | 0 – 60 sec (sensorless-nél) | 1 | Nem |
| F20 | Léptetési frekvencia | 0 – 400 Hz | 10 | Nem |
| F21 | Maximális frekvencia | 40 – 400Hz (sensorless 300Hz) | 60.00 | Nem |
| F22 | Alap frekvencia (Névl. fesz. elérése) | 30 – max. frekvencia (Hz) | 60.00 Hz | Nem |
| F23 | Kezdő frekvencia | 0 – 10 Hz | 0.1 Hz | Nem |
| F24 | Frekvencia korlát (F25, F26) | 0 Nem, 1 Igen | 0 | Nem |
| F25 | Felső határ frekvencia (pot. is) | 0 – felső határ frekv.-ig (Hz) | 60 | Nem |
| F26 | Alsó határ frekvencia (pot. is) | Alsó frekv. határ – max. frekv.-ig | 0,5 | Nem |
| F27 | Kézi / auto nyomaték emelés F28, F29 | 0 kézi 1 automatikus | 0 | Nem |
| F28 | Nyomaték boost előre iránynál | 0 – 15% | 5.0% | Nem |
| F29 | Nyomaték boost hátra iránynál | 0 – 15% | 5.0% | Nem |
| F30 | Feszültség / frekvencia minta | 0 lineáris 1 négyzetes 2 felhasználói F31-F38 kódokig | 0 | Nem |
| F31 | Felhasználói V/F – frekvencia 1 | 0 – F33 (Hz) | 15.00 Hz | Nem |
| F32 | Felhasználói V/F – feszültség 1 | 0 – 100% | 25% | Nem |
| F33 | Felhasználói V/F – frekvencia 2 | F31 – F35 | 30.00 Hz | Nem |
| F34 | Felhasználói V/F – feszültség 2 | 0 – 100% | 50% | Nem |
| F35 | Felhasználói V/F – frekvencia 3 | F33 – F37 | 45.00 Hz | Nem |
| F36 | Felhasználói V/F – feszültség 3 | 0 – 100% | 75% | Nem |
| F37 | Felhasználói V/F – frekvencia 4 | F35 – max. frekvencia (Hz) | 60.00 Hz | Nem |
| F38 | Felhasználói V/F – feszültség 4 | 0 – 100% | 100% | Nem |
| F39 | Kimeneti feszültség beállítás | 40 – 110% | 100% | Nem |
| F40 | Energia takarékossági tényező | 0 – 30% (fesz. csökkentés) | 0% | Igen |
| F50 | Elektronikus hővédelem F51-F53 kódok | 0 Nem 1 Igen | 0 | Igen |
| F51 | Elektronikus hővédelem 1 percre | F52 – 200% | 150% | Igen |
| F52 | Elektronikus hővédelem folyamatos | 50 – 150% | 100% | Igen |
| F53 | Hűtési mód | 0 önhűtés 1 külső hűtés | 0 | Igen |
| F54 | Túlterhelés riasztási szint | 30 – 150% (H33 névl. áramig) | 150% | Igen |
| F55 | Túlterhelés riasztás tartási ideje | 0 – 30 sec | 10.0 sec | Igen |
| F56 | Túlterhelés kioldás | 0 Nem 1 Igen | 1 | Igen |
| F57 | Túlterhelés kioldás szint | 30 – 200% (H33 névl. áramig) | 180% | Igen |
| F58 | Túlterhelés kioldás késleltetési idő | 0 – 60 sec | 60.0 | Igen |
| F59 | Védelmi funkció üzemmód választás | 000 – 111 (bit beállítás) Bit 0: gyorsítás alatt Bit 1: állandósult állapotban Bit 2: lassítás alatt | 000 | Nem |
| F60 | Védelmi funkció szint | 30 – 150% (H33 névl. áramig) | 150% | Nem |
| 3. Funkció csoport 2 (FU2) |
| H1 | Hibanaplózás 1 |  | nOn | * |
| H2 | Hibanaplózás 2 |  | nOn | * |
| H3 | Hibanaplózás 3 |  | nOn | * |
| H4 | Hibanaplózás 4 |  | nOn | * |
| H5 | Hibanaplózás 5 |  | nOn | * |
| H6 | Hibanapló törlése | 0 Nem 1 Igen | 0 | Igen |
| H7 | Indításkori tartási frekvencia | 0 – max. frekvencia (Hz) | 5.00 Hz | Nem |
| H8 | Induláskori tartási frekvencia ideje | 0 – 10 sec | 0.0 sec | Nem |
| H10 | Tiltott frekvencia beállítás H11- H16 | 0 Nem 1 Igen | 0 | Nem |
| H11 | Tiltott frekvencia 1 alsó | 0 – H12 (Hz) | 10 Hz | Nem |
| H12 | Tiltott frekvencia 1 felső | H11 – max. frekvencia (Hz) | 15 Hz | Nem |
| H13 | Tiltott frekvencia 2 alsó | 0 – H14 (Hz) | 20 Hz | Nem |
| H14 | Tiltott frekvencia 2 felső | H13 – max. frekvencia (Hz) | 25 Hz | Nem |
| H15 | Tiltott frekvencia 3 alsó | 0 – H16 (Hz) | 30 Hz | Nem |
| H16 | Tiltott frekvencia 3 felső | H15 – max. frekvencia (Hz) | 35 Hz | Nem |
| H17 | „S” görbe kezdetének meghajlása | 1 – 100% | 40 | Nem |
| H18 | „S” görbe végének meghajlása | 1 – 100% | 40 | Nem |
| H19 | Kimeneti fázis kiesés védelem U, V ,W | 0 Nem 1 Igen | 0 | Igen |
| H20 | Hálózat kimaradás esetén újraindítás (ha Fx vagy Rx On állapotú + hálózat) | 0 Nem 1 Igen | 0 | Igen |
| H21 | Hiba utáni újraindítás (ha Fx vagy Rx ON állapotú hiba után) | 0 Nem 1 Igen | 0 | Igen |
| H22 | Fordulatszám keresés beállítás | 0000 – 1111 (bit beállítás) Bit 0: gyorsítás alatt Bit 1: hiba nullázás után bit 2: hálózati hiba után Bit 3: amikor H20 param. 1 értékű | 0000 | Nem |
| H23 | Áram korlát ford.szám keresés alatt | 8 – 200% (H33 névl. áramig) | 100% | Igen |
| H24 | P tényező ford.szám keresés alatt | 0 – 9999 | 100 | Igen |
| H25 | I tényező ford.szám keresés alatt | 0 – 9999 | 1000 | Igen |
| H26 | Automatikus újraindítások száma | 0 – 10 | 0 | Igen |
| H27 | Késlel. automatikus újraindítás előtt | 0 – 60 sec | 1.0 sec | Igen |
| H30 | Névleges motorteljesítmény | 0,4 kW ; 0,75 kW; 1,5 kW; 2,2 kW | * | Nem |
| H31 | Motor pólus szám | 2 – 12 | 4 | Nem |
| H32 | Névleges motor szlip | 0 – 10 Hz kézikönyv 10 - 7 | * | Nem |
| H33 | Névleges motor áram RMS | 0 – 20 A Motor adattábla | * | Nem |
| H34 | Üresjárási motor áram RMS terhelés nélkül 50 Hz esetén | 0.1 – 20 A | * | Nem |
| H36 | Motor hatásfok | 70 – 100% Motor adattábla | * | Nem |
| H37 | Tehetetlenség | 0 – 2 Kézikönyv 10 – 7 | 0 | Nem |
| H39 | Vivőfrekvencia (Zaj - Áram veszteség) | 1 – 15 kHz | 3 kHz | Igen |
| H40 | Vezérlési üzemmód | 0 V/F 1 szlip kompenzálás 2 PID visszacsatolt vez. H50-H55 3 érzékelő nélküli vektor vezérlés | 0 | Nem |
| H41 | Ön hangolás (Auto tuning) H42 – H44 | 0 vagy 1 automatikus beállítás | 0 | Igen |
| H42 | Álló rész impedancia | 0 – 5 (ohm) | 0 | Igen |
| H44 | Szórt induktivitás | 0 – 300 (mH) | 0 | Igen |
| H45 | Érzékelő P tényezője | 0 – 32767 | 1000 | Igen |
| H46 | Érzékelő I tényezője | 0 –32767 | 100 | Igen |
| H50 | PID visszacsatolt jel | 0 (I) 0 - 20 mA -ig 1 (V1) 0 - 10 V – ig | 0 | Nem |
| H51 | PID vezérlő P tényezője | 0 – 999,9 (%) | 300 | Igen |
| H52 | PID vezérlő I tényezője | 0,1 – 32,0 (sec) | 1 | Igen |
| H53 | PID vezérlő D tényezője | 0,1 – 32,0 (sec) | 0 | Igen |
| H54 | PID vezérlő F tényezője | 0 – 999,9 (%) | 0 | Igen |
| H55 | PID vezérlő frekvencia korlát | 0 – max. frekvencia (Hz) | 60.00 Hz | Igen |
| H70 | Gyorsítási / lassítási referencia frekvencia | 0 (max frekvencia) 1 (delta frekvencia) | 0 | Nem |
| H71 | Gyorsítási / lassítási idő egység alap | 0 (0.001 sec) 1 (0.01 sec) 2 (1 sec) | 1 | Igen |
| H72 | Kijelzés bekapcsoláskor | 0 frekvencia; 1 gyorsítási idő 2 lassítási idő; 3 vez. mód 4 frekv. mód; 5 frekv. lép1 6 frekv. lép2; 7 frekv. lép3 8 kim. áram; 9 fordulatszám 10 DC fesz.; 11 felhasználó kijelz 12 hiba 13 motor forgási irány | 0 | Igen |
| H73 | Hajtás paraméterek Kijelzés | 0 feszültség VOL 1 teljesítmény POR 2 nyomaték EOR | 0 | Igen |
| H74 | Motor fordulatszám kijelző tényező | 1 – 1000% | 100% | Igen |
| H79 | Szoftver verzió | x.xx | x.xx | * |
|  | A második motor funkciók aktívak ha I20 – I24-ig beállítva 12-re. |  |  |
| H81 | Gyorsítási idő második motor | 0 – 6000 sec | 5.0 sec | Igen |
| H82 | Lassítási idő második motor | 0 – 6000 sec | 10.0 sec | Igen |
| H83 | Alap frekvencia második motor | 30 – max. frekvencia | 60.00 Hz | Nem |
| H84 | V/F karakterisztika második motor | 0 lineáris 1 négyzetes 2 felhasználó V/F | 0 | Nem |
| H85 | Előre nyomaték boost második motor | 0.0 – 15.0 (%) | 5.0% | Nem |
| H86 | Hátra nyomaték boost második motor | 0.0 – 15.0 (%) | 5.0% | Nem |
| H87 | Védelmi funkció szint második motor | 30 – 150 (%) | 150% | Nem |
| H88 | 2. Elektronikus hővédelem 1 percre | H89 – 150(%) | 150% | Igen |
| H89 | 2. Elektronikus hővédelem folyamatos | 50 – H88 (%) | 100% | Igen |
| H90 | Névleges motor áram 2. | 0.1 – 20 (A) | * | Nem |
| H93 | Paraméterek gyári értékre történő visszaállítása | 0 Nem 1 minden csoport 2 DRV 3 FU1 4 FU2 5 I/O | 0 | Nem |
| H94 | Paraméter írásvédelem | 0 – FFF Beírt kód alapján | 0 | Igen |
| H95 | Paraméter változtatás védelem | 0 – FFF Lock - Unlock | 0 | Igen |
| 4. bemenet / kimenet csoport (I/O) |
| I1 | pot.méter mintavételi időállandója | 0 – 9,999 (msec) | 10,00 ms | Igen |
| I2 | Pot. minimális bemeneti feszültség | 0 – 10 V | 0.00 V | Igen |
| I3 | I2 – nek (pot.-nek) megfelelő frekvencia | 0 – 400 (Hz) min. feszültséghez | 0.00 Hz | Igen |
| I4 | Pot. maximális bemeneti feszültség | 0 – 10 V | 10.00 V | Igen |
| I5 | I4-nek (pot.-nek) megfelelő frekvencia | 0 – 400 (Hz) max. feszültséghez | 60.00 Hz | Igen |
| I6 | Szűrési idő állandó a V1 bemenetről | 0 – 9,999 (msec) | 10,00 ms | Igen |
| I7 | V1 minimális bemeneti feszültség | 0 – 10V | 0 V | Igen |
| I8 | I7 -nek megfelelő frekvencia | 0 – max. frekvencia (Hz) | 0.00 | Igen |
| I9 | V1 maximális bemeneti feszültség | I0 – 10V | 10 V | Igen |
| I10 | I9 - nek megfelelő frekvencia | 0 – max. frekvencia (Hz) | 60.00 Hz | Igen |
| I11 | I bemeneti jel szűrési időállandója | 0 – 9,999 (msec) | 100 ms | Igen |
| I12 | I minimális bemeneti áram | 0 – 20 (mA) | 4 | Igen |
| I13 | I12 –nek megfelelő frekvencia | 0 – max. frekvencia (Hz) | 0 | Igen |
| I14 | I maximális bemeneti áram | I12 – 20 (mA) | 20 mA | Igen |
| I15 | I14 – nek megfelelő frekvencia | 0 – max. frekvencia (Hz) | 60.0 | Igen |
| I16 | Analóg jelcsökkenés kritérium | 0 Nincs engedélyezve 1 kisebb mint I2, I7, I12 fele 2 az érték I2, I7, I12 alatt van | 0 | Igen |
| I20 | Multifunkciós ’P1’ bemeneti csatlakozó definiálása | 0 FX Előre parancs 1 RX Hátra parancs 2 BX Vészleáll 3 RST Reset (hiba nullázás) 4 JOG kúszó frekv. 5 Frekvencia alapjel 1. (St1) 6 Frekvencia alapjel 2 (St2) 7 Frekvencia alapjel 3 (I30) 8 Gyors/lassítá – L kézik. 9-12 9 Gyors/lassítá – M kézik. 9-12 10 Gyors/lassítá – H kézik. 9-12 11 DC- fék 12 második funkció 15 fel (3 vezt. műk.) kézik. 10-4 16 le (3. vezt. műk.)kézik. 10-4 17 3 vezetékes működés 18 EXT-A NO jelre megszakad 19 EXT-B NC jelre megszakad 21 PID és V/F vez. felcserélése 22 Main drive 23 Analóg tartás 24 gyors/lass funk. üzemen kívűl | 0 | Igen |
| I21 | Multifunkciós bemenet ’P2’ def. | ugyan az mint fent I20 esetében | 1 | Igen |
| I22 | Multifunkciós bemenet ’P3’ def. | ugyan az mint fent I20 esetében | 2 | Igen |
| I23 | Multifunkciós bemenet ’P4’ def. | ugyan az mint fent I20 esetében | 3 | Igen |
| I24 | Multifunkciós bemenet ’P5’ def. | ugyan az mint fent I20 esetében | 4 | Igen |
| I25 | Bemeneti csatlakozók státusza | 00000-11111 bit | * | * |
| I26 | Kimeneti csatlakozók státusza | 00 –11 bit beállítás | * | * |
| I27 | Multifunkciós bem. mintvételi időállandó | 2 – 50 ms | 15 ms | Igen |
| I30 | Frekvencia alapjel 4 (I30) | 0 – max. frekv. (Hz) kézik. 9-6 | 30.00 Hz | Igen |
| I31 | Frekvencia alapjel 5 (St1 – I30) | 0 – max. frekv. (Hz) kézik. 9-6 | 25.00 Hz | Igen |
| I32 | Frekvencia alapjel 6 (St2 – I30) | 0 – max. frekv. (Hz) kézik. 9-6 | 20.00 Hz | Igen |
| I33 | Frekvencia alapjel 7 (St1 – St2 – I30) | 0 – max. frekv. (Hz) kézik. 9-6 | 15.00 Hz | Igen |
| I34 | Gyorsítás idő 1 | 0 – 600 (sec) | 3 Hz | Igen |
| I35 | Lassítás idő 1 | 0 – 600 (sec) | 3 Hz | Igen |
| I36 | Gyorsítási idő 2 | 0 – 600 (sec) | 4 Hz | Igen |
| I37 | Lassítási idő 2 | 0 – 600 (sec) | 4 Hz | Igen |
| I38 | Gyorsítási idő 3 | 0 – 600 (sec) | 5 Hz | Igen |
| I39 | Lassítási idő 3 | 0 – 600 (sec) | 5 Hz | Igen |
| I40 | Gyorsítási idő 4 | 0 – 600 (sec) | 6 Hz | Igen |
| I41 | Lassítási idő 4 | 0 – 600 (sec) | 6 Hz | Igen |
| I42 | Gyorsítási idő 5 | 0 – 600 (sec) | 7 Hz | Igen |
| I43 | Lassítási idő 5 | 0 – 600 (sec) | 7Hz | Igen |
| I44 | Gyorsítási idő 6 | 0 – 600 (sec) | 8 Hz | Igen |
| I45 | Lassítási idő 6 | 0 – 600 (sec) | 8Hz | Igen |
| I46 | Gyorsítási idő 7 | 0 – 600 (sec) | 9Hz | Igen |
| I47 | Lassítási idő 7 | 0 – 600 (sec) | 9 Hz | Igen |
| I50 | AM frekvenciamérő kimenet | 0 frekvencia (max. frekv.-ig) 1 áram (150%-ig) 2 feszültség (282V-ig) 3 DC feszültség (400V-ig) | 0 | Igen |
| I51 | FM kimenet hangolása, hitelesítése | 100 – 200 % | 100% | Igen |
| I52 | Frekvencia érzékelési szint | 0 – max. frekvencia (Hz) | 30.00 Hz | Igen |
| I53 | Frekvencia érzékelés sáv | 0 – max. frekvencia (Hz) | 10.00 Hz | Igen |
| I54 | Multifunkciós kimenet ’MO’ kimenet programozása | 0 FDT-1 frekvencia 1 FDT-2 detektálási 2 FDT-3 szint 3 FDT-4 kézikönyv 4 FDT-5 11-7 5 OL túlterh.term. véd kéz. 11-9 6 IOL inverter túlt. kézik. 11-9 7 motor védelem kézik. 11-9 8 OV túlfesz. védelem 9 LV feszültség csökk. védelem 10 OH inverter túlmelegedés 11 ref. frekv. parancs vesztés 12 futás alatt 13 Stop alatt 14 állandó ford. alatt 15 sebesség keresés alatt 16 készenlét állapot alatt 17 hiba esetén | 12 | Igen |
| I55 | Kimeneti relé műk. programozása | ugyan az mint fent I54 esetében | 12 | Igen |
| I56 | Hiba kimeneti relé (30A, 30B, 30C) | 000 – 111 bit beállítás bit 0: alacsony feszültség kiold. bit 1: minden kioldásnál bit 2: autó újra indítás H26 parm. | 010 | Igen |
| I60 | Inverter száma | 1 – 32 | 1 | Igen |
| I61 | Átvitel, Baud | 0 (1200 bps) 1 (2400 bps) 2 (4800 bps) 3 (9600 bps) 4 (19200 bps) | 3 | Igen |
| I62 | Ref. frekvenciavesztés üzemmód V1, I terminál kommunikációja | 0 nincs 1 szabadon futás 2 stop | 0 | Igen |
| I59 | Ref. frekv. vesztés várakozási idő | 0.1 – 120 sec | 1.0sec | Igen |

# Hiba keresés & Karbantartás

## Védelmi funkciók

Hiba előfordulás esetén, a hiba törlése előtt körültekintően kel eljárni. Ha a védelmi funkciók aktívak, megnöveli a termék élettartamát és megóvja a berendezést a sérüléstől.

| Hiba kijelzés és leírása |
| --- |
| Kijelző | Védelmi funkció | Leírás |
|  | Túláram | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha a kimeneti áram értéke a névleges áram 200%-át meghaladná. |
|  | Földzárlat | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha földzárlat lép fel, illetve ha a hiba áram érétke meghaladja az inverterben beállított értéket. |
|  | Inverter túlterhelés | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha a kimeneti áram a beállított névleges értéket meghaladná. (150% több mint 1 percig). |
|  | Túlterhelés kioldás | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha a kimeneti áram értéke a névleges áram -F57-es paraméter alapján- beállított értéknek megfelelő százalékos arányt meghaladná. |
|  | Hűtőborda túlmelegedés | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha a hőmérséklet növekedést észlel ami a hűtőborda túlmelegedéséből adódik, a hozzá tartozó ventilátor leállt vagy idegen anyag került bele. |
|  | DC kör kapacitása túlterhelt | Az inverter kimenet lekapcsolódik és a DC köri kondenzátort ki kell cserélni. |
|  | Kimeneti fázis kiesés | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha egy vagy több fázis kiesését észleli (U,V,W) a kimeneti áramot folyamatosan felügyeli. |
|  | Túlfeszültség | Az inverter kimenete lekapcsolódik, és a motorsebességét csökkenti, ha a középső kör DC feszültség értéke 400V fölé nő. Ez a hibát a hálózat is okozhatja tranziens túlfeszültségnél. |
|  | Alacsony feszültség | Az inverter kimenete lekapcsolódik, ha a középső kör DC feszültség értéke 200V alá csökken. Ezt okozhatja elégtelen nyomaték vagy a motor túlmelegedése. |
|  | Elektronikus hővédelem | A belső elektronikus hővédelem esetében az inverter észleli a motor túlmelegedést. Ha motor túlterhelt az inverter kimenete lekapcsolódik. Az inverter védelem Nem alkalmazható több mint 4 pólusú illetve több motor esetében. |
|  | Paraméter beállítási hiba | A felhasználó által beállított paraméterek hibásak. |
|  | Inverter hardwer hiba | Az inverter vezérlő áramköre meghibásodott. |
|  | Kommunikációs hiba | Kommunikációs hiba lépett fel az inverter és a billentyűzet között. |
|  | Hűtő ventilátor hiba | A hűtő ventilátor hibás működésű. |
|  | A kimenet azonnali megszakítása | Az inverter vészleállítása. Az inverter a kimenete azonnal lekapcsolódik amikor a BX multifunkciós bement ON állapotba kerül. |
|  |  | Figyelmeztetés: Az inverter újra indítása FX vagy RX jelekkel csak abban az esetben lehetséges ha BX újra OFF állapotú. |
|  | Külső hiba bemenet A kontaktus | Az inverter a kimenete lekapcsolódik, ha a multifunkciós bemenete (I20-I24 paraméterek alapján programozva) 18 tehát EXT-A (külső hiba jel bemenet, alap állapotban nyitva) bementre jel érkezik. |
|  | Külső hiba bemenet B kontaktus | Az inverter a kimenete lekapcsolódik, ha a multifunkciós bemenete (I20-I24 paraméterek alapján programozva) 18 tehát EXT-B (külső hiba jel bemenet, alap állapotban nyitva) bementre jel érkezik. |
|  | Frekvencia parancs kiesés | Az inverter vezérlése analóg (0-10V vagy 0-20mA) vagy (RS485) keresztül kommunikáción keresztül történik és a vezérlőjel kiesik, akkor az I62 paraméter alapján meghatározott módon fog viselkedni a hajtás a referencia frekvencia kiesés esetén. |

Hiba elhárítás:

| Védelmi funkció | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Túláram | A gyorsítási / lassítási idő túl rövid a terheléshez képest GD2 A terhelés túl nagy az inverter teljesítményéhez képest. Az inverter kimenete nyílt a mikor a motor szabadon fut. A kimenet rövidre van zárva vagy földzárlat lépet fel. A mechanikus fék működése túl gyors |
|  | Földzárlat hiba az inverter kimeneten. Motor szigetelés sérülése vagy túlmelegedése. | ( Gyorsítási / lassítási idő növelése ( Alkalmas kapacitású inverter választása. ( Működtetés folytatása a megállás után a sebesség keresés funkció H22 paraméter beállításával (funkció csoport 2-ben). ( Kimeneti csatlakozó kábelezés ellenőrzése. ( Mechanikus fék ellenőrzése. |
| Földzárlat hiba | A terhelés túl nagy az inverter teljesítményéhez képest. Az inverter kapacitás Nem lett megfelelően kiválasztva. A nyomaték növelés (boost) beállítás túl nagy. | ( Kimeneti csatlakozó kábelezés ellenőrzése. ( Motor cseréje |
| Inverter túlterhelés | A hűtő rendszer elromlott. Egy régi ventilátor Nem cserélhető újra A környezeti hőmérséklet túl magas | ( A motor vagy inverter teljesítmény feljavítása vagy a terhelés csökkentése. ( Alkalmas kapacitású inverter választása. ( A nyomatéknövelés (boost) csökkentése. |
| Túlterhelés kioldás |  |  |
| Hűtőborda túlterhelés | Kontaktus hiba mágneskapcsoló kimentén A kimeneti csatlakozó kábelezés hiba. | ( A hűtőventilátor ellenőrzése, hogy idegen anyag Nem került-e bele. ( A hűtőventilátor cseréje. ( A környezeti hőmérséklet 40(C alatt legyen. |
| Kimeneti fázis kiesés | A hűtőventilátorba idegen anyag került. Az inverter ventilátor nélkül működik. | ( Biztos csatlakozás létrehozása az inverter és a mágneskapcsoló közt. ( Kimeneti csatlakozó kábelezés ellenőrzése. |
| Hűtő ventilátor hiba | A lassítási idő túl rövid a terheléshez képest GD2 Regeneratív terhelés az inverter kimenetén. A vonali feszültség túl magas. | ( A hűtőventilátor ellenőrzése, hogy idegen anyag Nem került-e bele. ( A hűtőventilátor cseréje. |
| Túlfeszültség | Vonali feszültség túl alacsony. A terhelés nagyobb, mint a teljesítmény csatlakozás (pl.: hegesztő gépek, nagy kezdő áram felvételű motorok csatlakozhatnak az üzemi hálózathoz. Mágneskapcsoló hiba az inverter bemeneti oldalán. | ( Lassítási idő növelése. ( Dinamikus fék használata. ( Túl lépte-e a névleges vonali feszültséget? |
| Alacsony feszültség | Motor túlmelegedett. A terhelés túl nagy az inverter teljesítményéhez képest. ETH szint beállítása túl alacsony. Az inverter kapacitás Nem lett megfelelően kiválasztva. Az inverter alacsony sebességen működik túl hosszú ideig. | ( A vonali feszültség ellenőrzése. ( Az AC vonal ellenőrzése. A fázis javítás a terhelésnek megfelelően. ( A mágneskapcsoló ellenőrzése. |
| Elektronikus hővédelem | Egy múltifunkciós bemenet “18”, tehát „külső hiba jel- A” vagy „külső hibajel – B-re” az I20-24 I/O csoportban ON álapotú. | ( Terhelés csökkentése. ( Inverter cseréje nagyobb kapacitásura. ( Az ETH szint beállítása megfelelő szintre. ( Megfelelő inverter teljesítmény választása. ( A ventilátornak külön tápegységet biztosítani |
| Külső hiba bemenet A kontaktus | Nincs frekvencia parancs analóg V1 vagy I üzemmódban. | ( A külső hiba bemenet vagy a külső hiba csatlakozó elválasztása a hiba jelet adó áramkörtől. |
| Külső hiba bemenet B kontaktus |  |  |
| A frekvencia parancs kiesése, rendszerhiba. | ( Lépjen kapcsolatban a helyi LGIS képviselettel. | ( Ellenőrizni kell a V1 és I referencia frekvencia bekötést. |

#### A frekvenciaváltó üzembe helyezése:

Figyelmeztetés: Kérjük, figyelmesen olvassa el az inverter és a kiegészítő eszközök következőkben leírt beépítési leírását és kábelezését.

# Text boxes

Inverter föld terminálja

Futás nyomógomb

NPN/PNP

átkapcsolás

analóg bemenet kimeneti csatlakozók

4 utas nyomógomb a paraméter változtatására

Drive group

group 1

Function

group 2

Function

I/O group

##### Figyelmeztetés

| A szabályozható hajtás fojtótekercse | A fojtótekercs egy speciális kivitelű vasmaggal van ellátva. Ajánlatos a hálózat és az inverter közé tenni. Túlfeszültség, tranziens feszültség korlátozás, feszültség csúcsok és káros felharmonikus ellen védi az invertert. Hosszú csatlakozó kábel esetén is zajmentes tápellátást biztosít. |
| --- | --- |
| Vonali szűrő | A LIFASA speciálisan az inverterekhez kifejlesztette ki EMC (elektromágneses kompatibilitás) és LV Európai kisfeszültségű direktívának eleget tevő ipari szűrő családját. |
| Inverter | 0,37 – 375 kW 1 fázisú / 3 fázisú; 220/230 VAC 3 fázis esetén 380/460 VAC Érzékelő nélküli vektor vezérlés, V/F zárt hurkú vezérlés Cserélhető billentyűzet – másolható paraméterekkel Speciális paraméterek különleges felhasználásokhoz |
| Kimeneti LC szűrő | A kommutációt az IGBT-k végzik nagy frekvencián, ezek a feszültség csúcsok akár a 1300V-ot is elérhetik. Az LC szűrő alul áteresztő képessége dV / dt konverzió segítségével kiküszöböli a szinusz hullám ezen problémáit. Ami által a nagyfrekvenciás zavarok megszűnnek és a motor élettartama megnő. |