Digitális mérőóra

funkcionális és kezelési leírás

Nyomógomb funkciók :

- ABS/SET gomb ----- Relatív és abszolút mérés átkapcsolás/beállítás

- ZERO/ON gomb ---- Bekapcsolás és nullázás tetszőleges állapotban

- In/Mm gomb --------- Inch/Metrikus üzemmód váltás

- TOL/DIR gomb ----- Mérési tolerancia és irány váltás/beállítás

- RANGE gomb ------- Méret ingadozás mérés

Használati utasítás :

- ABS/SET gomb ---- Beállítás,  relatív és abszolút átkapcsolás

- Az abszolút vagy relatív mérésmód váltásához nyomjuk meg (kevesebb mint 1 mp-ig) az ABS/SET gombot.

- Az ABS/SET gomb több mint 2 mp-ig történő megnyomása esetén , végig lehet lépkedni a “SET” az előjel “+” és a  “Számjegyeken” , magastól az alacsonyig egymás után.  (Relatív esetben nullák jelennek meg, abszolút esetben az előző érték. ) Nyomjuk meg  az ABS/SET gombot és tartsuk nyomva amíg a kívánt helyi értékhez nem ér. Engedjük fel az  ABS/SET gombot, nyomjuk meg újra ( rövidebb mint 1mp-re) ekkor a számjegyet eggyel növeli ( ciklikusan 0-tól 9-ig). Miután beállítottuk a kívánt értéket, nyomjuk meg ismét folyamatosan, amíg a következő számjegyre áll . Kilépni a beállítás módból  akkor lehet amikor ismét a SET felirat villog, ekkor engedjük fel, majd nyomjuk meg röviden az ABS/SET gombot.

2.  ZERO/ON gomb ---- Nullázás/Bekapcsolás

      - A ZERO/ON gomb rövidebb mint 2 mp-ig történő megnyomásával, bármely pozícióban relatív mérési módban, az adott pontot relatív nullának állítja be.

      - A ZERO/ON gomb hosszabb mint 2 mp-ig történő megnyomásával a készüléket kikapcsoljuk.

3.  In/mm gomb ---- váltás Inch és mm között

      - Az In/mm gombot megnyomva válthatunk Inch és mm mértékegységek között.

4.  TOL/DIR gomb ---- Irány váltás és mérési tolerancia (tűrés)  beállítás

      - A TOL/DIR gomb kevesebb mint 1mp-ig történő megnyomásával válthatjuk az indikátor irányát.

      - A TOL/DIR gomb több mint 2mp-ig történő megnyomásával egy balra mutató háromszög jelenik meg, ezzel egy időben a „SET” gyorsan villog , a felső toleranciaértéket  beállíthatjuk. A beállítás módja megegyezik az ABS/SET nél leírtakkal, csak most a TOL/DIR gombot használjuk. A felső tolerancia érték beállítása után nyomjuk meg rövidbb mint 1 mp-ig a  TOL/DIR gombot ekkor egy balra mutató nyíl jelenik meg miközben a „SET” felirat gyorsan villog, ekkor az alsó tolerancia értéket állíthatjuk be, ugyanúgy mint a felső tolerancia értéket.

      - Ha a beállított felső tolerancia kisebb mint az alsó tolerancia a kijelzőn a „01” felirat jelenik meg. Ekkor nyomjuk meg a ZERO/ON gombot és visszatérünk a relatív és abszolút mérési módba.

      - A relatív és abszolút mérési mód nem váltható tolerancia mérési módban.

5.  RAN(GE) gomb ---- Méret ingadozás mérés

      - Méret ingadozás mérés módba váltáshoz nyomjuk meg röviden a RAN gombot. Ekkor egy hullámvonal a közepén egy mérőcsúccsal  jelenik meg a kijelzőn.

      - A Méret ingadozás módban négy szituáció váltja egymást, ha nyomogatjuk a RUN gombot rövidebb mint egy másodpercig. Felső érték (jobbra nyíl), alsó érték (balra nyíl), felső és alsó érték távolsága (egymás felé mutató nyilak), majd ismét ingadozás mérés mód.

      - A távolság kijelzésből a méret ingadozásba váltáskor az előző min/max. érték törlődik.

      - Az ingadozás érték megújul, de az előre beállított ingadozási szabvány nem változik.

      - Az ingadozási szabványt a négy helyzet bármelyikében beállíthatjuk. Nyomjuk meg a RAN gombot több mint 2 másodpercig és beléptünk a beállítás módba. Állítsuk be azt az értéket aminél nem lehet nagyobb az ingadozás (a korábbiakban ismertetett módon). Méréskor a műszer össze tudja hasonlítani az ingadozást az általunk megadott értékkel. Ha a mért min/max. távolság kisebb mint az ingadozási szabvány, a kijelzőn az „OK” felirat jelenik meg ( ha a RUN gombot nyomogatva a min/max távolság kijelzéshez léptetünk).

      - A ZERO/ON gomb megnyomásával léphetünk ki ebből az üzemmódból.

Tipus : 		410-02DF

Mérési tartomány : 	0-12.7 mm (0.5in)

Felbontás :		0.001 mm (0.00005in)

Megengedett tűrés :	0.008 mm (0.00032in)

Érték változás :	0.002 mm (0.00008in)

Maximális sebesség :	1.56 m/s

Mérési erő :		<=1.5N

Kijelző :		LCD

Táp :		3VCR2030

Adat kimenet interface :	RS232