CNCTANF1

A mérőrendszerek csoportosítása

- a, jel alapján

  - analóg

  - digitális

- b, mérési tartomány alapján

  - abszolút

  - növekményes

- c, kinematikai kapcsolat alapján

  - közvetlen

  - közvetett

Növekményes mérési elv

Elmozdulás = osztás x szám.érték

Gépi nullpont

Géphez kötött koordináta rendszer kedőpontja. A gép gyártója határozza meg.

Jele: M

Szerszámvonatkoztatási pont

Jele: F

Refpont meghatározása

Mérőrendszer hitelesítésére szolgálo, a szerszámgép gyártója által meghatározott pont

Jele: R

Jobbsodrású koordináta rendszer felépítése

Koordináta rendszer szerszámgépen való elhelyezése

Szabály:

- +x mindig növekvő átmérőt jelent

- +z tokmánytól való távolodás

Nevezetes pontok:

- gépi nullpont

- referencia pont

- munkadarab nullpont

- szerszám von.pont

- szerszám programozható pontja

- szerszámcserepont