DSSC szervomotor szabályzó hardver leírás

DSSC második generációs DC szervomotor szabályzó

A szabályzó egység alkalmas 1 darab DC kefés szervomotor pozícionálására. A szabályzás zárthurkú, a pozíció visszajelzéshez inkrementális encoderre van szükség, melyet célszerű közvetlenül a motor tengelyére erősíteni.

A szabályzó alapjelét lépés és iránybit (step/dir) formájában kell szolgáltatni. Ajánlott vezérlő szoftverek: MACH3, KCAM4 TCNC (DOS), CNCGraf (DOS) EMC” (Linux) készülőben van egy saját fejlesztésű Dos-os és Windowsos szoftver is (hobbycélokra). A szabályzóegységek tetszőleges számban sorolhatók többtengelyes gépekhez ezért kiválóan alkalmazhatók.

Elektronikus jellemzők

Az encoder és a digitális rész számára az 5V-os tápfeszültséget a szabályzó állítja elő. (egyszerűbb a tápegység kivitelezés)

Motor tápfeszültség motor névleges feszültsége * 1.5 V, max. 90V DC 6V felet hűtő ventilátorról gondoskodni kell.

Motor áramerősség üzemszerű 0- 25 A

Motor áramerősség gyorsítási 0- 40 A

Léptetési frekvencia - 100 kHz

Encoder felbontás 1X 2X 3X 4X

PWM frekvencia 25 kHz

Szoftverjellemzők:

Állítható szervo hiba 1- Encoder osztás tol

Állítható áramkorlát 0A-tol

Általános Jellemzők

Állítható túl áram védelem. Hardveresen ~8A-ig Szoftveresen 0-tol

Szabályzó konfigurálásRS232 porton keresztül.

Step/dir, Encoder, motor és motortáp csatlakozás beépített sorkapcsokon keresztül.

Korlátlan számú szabályzóhasználata 1 közösítő vezeték segítségével.

LED-es tápfeszültség visszajelzés és szervo késés (slip) és hibajelzés.

Szoftveresen állítható hibatűrés 1 encoder osztás tol

Mechanikai Jellemzők

Szélesség: 100 mm

Hosszúság: 125 mm

Magasság: 35 mm

Garancia:

A szervo szabályzóra 12 hónapos csere vagy javítási garanciát adunk a meghibásodás típusától függően.

A garancia abban az esetben érvényes, ha a szabályzó nem megfelelő gyártás miatt hibásodik meg. A felhasználó által okozott nem rendeltetésszerű használat és/vagy az elektromos paraméterek túllépése esetén a garancia érvényét veszíti!

Ha a felhasználó nem képes beüzemelni a szabályzó, illetve nincs megelégedve a minőséggel, 8 napon belül visszaküldheti az árut sértetlen állapotban.

A postaköltség a vevőt terheli minden esetben!