KBS Hidegbarnítás

# Text boxes

KBS3000 Barnító folyadék:

Barnítson szobahőmérsékleten – a barnító folyadékkal. Merítse az acél, réz, bronz, vagy magasan ötvözött acél terméket kb. 1 percig az oldatba, és így egy gyors kémiai barnítást tömeg és alakváltozás nélkül ér el.

Barnítás után a fixáló folyadékba kell helyezni.

KBS1001 Hideg zsírtalanító folyadék:

A lúgos zsírtalanító megtisztítja az acélt és az öntvényeket a zsírtól és a makacs szennyeződésektől. A zsírtalanító után a kezelést az aktivátorral kell folytatni.

KBS2000 Aktivátor:

Az aktivátor az acél és az öntvényeket felületkezeli, kicsit érdesíti, hogy ezzel megkönnyítse a barnító folyadék felvételét.

KBS4003 Fixáló folyadék:

A fixáló olaj felszárítja a nedvességet, és egyben a barnított fémrészeket és egyidőben egy hosszan tartó korrozióvédelemi filmréteget hoz létre.

| Összehasonlítás: |
| --- |
| Melegbarnítás | KBS-Hideg barnítás |
| komplikált: | egyszerű, előzetes képzés nélkül kezelhető |
| >csak specialista csinálhatja >hosszabb, időigényesebb procedúra | >betanítás a leírás alapján >egyszerű áztatásos módszer, szellőztetőberendeés sem szükséges |
| drága: | megérő: |
| >nagy berházás nagyságilag, és szellőztetőberendezés szempontjából is >magas fűtésköltséggel jár >nagy költségekkel jár a visszamaradó vegyületek elszállítása | >megérő a vétele, tömény állapotban szállítjuk (2 folydék higítható) >energiát lehet spórolni (nincs fűtési költség) >anyagot lehet spórolni (az oldat raktárbiztos, nem borul ki könnyen) |
| nem tiszta: | tökéletes eredmény acélnál, öntvényeknél, és vasnál |
| >visszamaradó só | >mindenhol ugyanolyan feketeség >méretekben nincs változás >nincs visszamaradó só |
| környezet károsító: | környezetbarát |

| Megnevezés: | 1 l-es kiszerelés | 5 l-es kiszerelés | 25 l-es kiszerelés |
| --- | --- | --- | --- |
| KBS1001 Hideg zsírtalanító folyadék | 4200 Ft/l | 2415 Ft/l | 2065 Ft/l |
| KBS2000 Aktivátor folyadék | 4550 Ft/l | 3325 Ft/l | 2765 Ft/l |
| KBS3000 Barnítófolyadék (acél) | 8400 Ft/l | 6475 Ft/l | 5425 Ft/l |
| KBS3010 Barnítófolyadék (réz, bronz) | 7700 Ft/l | 6265 Ft/l | 5215 Ft/l |
| KBS4003 Fixálófolyadék | 3850 Ft/l | 2415 Ft/l | 1925 Ft/l |
| KBS Próbaszett (zsírtalanító-, aktivátor-, barnító-, fixálófolyadék) hígítás nélkül, azonnal alkalmazható (aktív állapot)! | 19000 Ft/4x1l | 70000 Ft/4x5l |  |