Léptetőmotorok - bipoláris meghajtók összekötése

Léptetőmotorok - bipoláris meghajtók összekötése

láris meghajtók összekötése

motorok - bipoláris meghajtók összekötése Kétfázisú léptetőmotorok általában 4, 6, 8 tekercs kivezetéssel készülnek. A 4 kivezetéses változatnak csak egy bekötési módja van, míg a 6 és 8 kivezetéses motorok többféleképpen is beköthetők. Az alábbiakban a léptetőmotorok és a bipoláris meghajtók bekötésének módozatait vázoltuk fel. Bekötés előtt célszerű tanulmányozni a gyártó adatlapját és a bekötést annak megfelelően elvégezni. A gyártók a tekercskivezetéseket színjelzéssel látják el, de ezekre a színjelzésekre nincs egységesített szabvány, adatlap híján az egyes tekercsekhez tartozó kivezetéseket egyszerű Ohm méréssel lehet megállapítani. A Sanyo Denki kétfázisú léptetőmotorjai unipoláris és bipoláris kivitelben készülnek. Az unipoláris és bipoláris motor változatok lehetnek csatlakozós, vagy huzal kivezetésűek, ennek megfelelően a tekercs kivezetések számozott csatlakozóponton, vagy színkódolt huzalként állnak rendelkezésre.

| 6 kivezetéses motor, 1 tekercsfél bekötéssel |
| --- |
|  | Max. működési frekvencia: > 1kHz Ha a motor névleges árama In, a fázisáram If=In. Nyomaték: M (az adatlap szerinti névleges nyomaték) |
| 6 kivezetéses motor, 2 tekercsfél bekötéssel |
|  | Max. működési frekvencia: < 1kHz Ha a motor névleges árama In, a fázisáram If=In*0,7A. Nyomaték: M * 1,41 |
| 4 kivezetéses motor |
|  | Max. működési frekvencia: > 1kHz Ha a motor névleges árama In, a fázisáram If=In. Nyomaték: M |
| 8 kivezetéses motor, párhuzamos tekercs bekötéssel |
|  | Max. működési frekvencia: > 1kHz Ha a motor névleges árama In, a fázisáram If=In*1,41. Nyomaték: M * 1,41 |
| 8 kivezetéses motor, soros tekercs bekötéssel |
|  | Max. működési frekvencia: < 1kHz Ha a motor névleges árama In, a fázisáram If=In*0,7. Nyomaték: M * 1,41 |