# Yaskawa CACR-SR (xmega)

| Jel neve | CACR | StepDir | Szin | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV3 |
| +12V analóg táp | 1CN-48 | J3-7 | Barna-fehér |  |
| GND analóg föld | 1CN-47 | J3-8 | Barna | Továbbá: 1CN-1,1CN-2 |
| -12V analóg táp | 1CN-46 | J3-6 | Kék |  |
| OUT +Ref. Jel | 1CN-12 | J3-5 | Kék-fehér |  |
| SONOC Servo ON (OC) | 1CN-8 | J3-1 | Narancs-fehér |  |
| ERR Servo Alarm | 1CN-38 | J3-3 | Zöld-fehér |  |
| J2 ENCODER |
| A+ PAO | 1CN-33 | J2-1 | Narancs-Fehér |  |
| A- *PAO | 1CN-34 | J2-2 | Narancs |  |
| B+ PBO | 1CN-35 | J2-3 | Zöld-Fehér |  |
| B- *PBO | 1CN-36 | J2-4 | Zöld |  |
| I+ PCO | 1CN-19 | J2-5 | Kék-Fehér |  |
| I- *PCO | 1CN-20 | J2-6 | Kék |  |
| GND | 1CN-2 | J2-8 | Barna |  |

Tápellátás (X1):

| Jel neve | Csatlakozó | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| GND Digitál táp föld | X1-1 |  |
| +5V Digitál táp | X1-2 | +/- 5% Max. 300mA |

# Az 1CN csatlakozón szükséges kötések

| +24V | 1CN-7 | I/O táp, külső tápegységről |
| --- | --- | --- |
| +24V GND | 1CN-1 | I/O táp, föld |
| N-OT | 1CN-26 – 1CN-1 | Földre kötni, ha nem használjuk |
| P-OT | 1CN-41 – 1CN-1 | Földre kötni, ha nem használjuk |